Администрация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРИГОРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта

ПРОЕКТ

Редакция по состоянию на 12 августа 2014 г.

по заказу администрации Большемурашкинского муниципального района

Нижний Новгород – 2014 г.

Администрация Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРИГОРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Часть 1.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Заказчик: Администрация Большемурашкинского муниципального района

Исполнитель: ООО «Геопроект-НН»

г. Нижний Новгород - 2014 г.

Список исполнителей - участников подготовки  проекта генерального плана муниципального образования Григоровский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Администрация Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области –                                                                                           р.п. Б. Мурашкино

Исполнитель

ООО «Геопроект-НН» –                                                                                          г. Нижний Новгород

Директор                                                                                                                       С.И. Крылов

Главный инженер проекта                                                                                          Т.С. Никанова

г. Нижний Новгород - 2014 г.

Содержание Тома II

Часть 1 Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Общие положения	8

Описание целей и задач территориального планирования	13

РАЗДЕЛ I – Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	15

ГЛАВА 1 – Общие сведения о районе	15

1.1 Особенности размещения сельского поселения в системе расселения	15

1.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории	16

1.3 Рельеф и инженерно-геологические условия	19

ГЛАВА 2 – Население и трудовые ресурсы	21

2.1 Система расселения	21

2.2 Трудовые ресурсы и занятость	21

2.3 Население	22

ГЛАВА 3 – Организация территории	23

3.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав	23

3.2 Жилые территории и жилой фонд	23

3.3 Социальная сфера	24

3.3.1 Учреждения образования	24

Общий анализ состояния образовательной системы показывает, что образовательная система поселения обеспечивает реализацию государственной политики в области образования. С учетом существующего населения обеспеченность школами полностью удовлетворяет нормам. По дошкольным учреждениям наблюдается неполная загрузка детских садов. Данная ситуация связана с особенностями сельской местности.	25

3.3.2 Учреждения здравоохранения	25

Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.	26

3.3.3 Учреждения культуры и искусства	26

3.3.4 Физкультура и спорт	27

3.3.5 Проблемы объектов социальной сферы	27

3.4 Размещение производственных предприятий и объектов	27

3.5 Сельское хозяйство	28

3.6 Размещение объектов специального назначения	28

ГЛАВА 4 – Инфраструктура	30

4.1 Транспортная инфраструктура	30

4.1.1 Внешний транспорт	30

4.1.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание	32

4.2 Инженерная инфраструктура	32

4.2.1 Электроснабжение	32

4.2.2 Газоснабжение	33

4.2.3 Теплоснабжение	34

4.2.4 Водоснабжение	36

4.2.5 Водоотведение	39

4.2.6 Противопожарное водоснабжение	39

ГЛАВА 5 – Выводы	40

РАЗДЕЛ II – Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	41

ГЛАВА 1 – Демографический прогноз	41

ГЛАВА 2 – Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания	42

ГЛАВА 3 – Организация территории	43

3.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения	43

3.2 Направления развития производства	43

3.2.1 Промышленность	43

3.2.2 Сельское хозяйство	44

3.3 Жилищное строительство	45

3.4 Социальная сфера	46

3.4.1 Учреждения образования	47

3.4.2 Учреждения здравоохранения	47

3.4.3 Физкультура и спорт	48

3.4.4 Объекты бытового назначения	48

3.4.5 Объекты культуры и искусства	48

3.5 Объекты ритуального назначения	48

3.6 Объекты пожарной безопасности	49

3.7 Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую	49

3.7.1 Изменение административных границ населенных пунктов	51

3.7.2 Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения	52

ГЛАВА 4 – Инфраструктура	53

4.1 Транспортная инфраструктура	53

4.1.1 Внешний транспорт	53

4.1.2 Улично-дорожная сеть	55

4.2 Инженерная инфраструктура	55

4.2.1 Электроснабжение	55

4.2.2 Газоснабжение	57

4.2.3 Теплоснабжение	58

4.2.4 Водоснабжение	58

4.2.5 Противопожарное водоснабжение	59

4.2.6 Водоотведение	61

РАЗДЕЛ III – Зоны с особыми условиями использования территории	63

3.1 Объекты культурного наследия	63

3.2 Особо охраняемые территории и объекты	64

РАЗДЕЛ IV – Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	65

4.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории	66

4.2 Санитарная очистка территории	67

4.3 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна. Анализ состояния атмосферного воздуха	73

4.4 Оценка состояния подземных и поверхностных вод	76

4.5 Состояние и загрязненность почв	81

4.6 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта. Характеристика зеленого фонда	84

4.7 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	85

4.8 Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды при эксплуатации коммунальных объектов	86

РАЗДЕЛ V – Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению	88

5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	89

5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	95

5.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	101

РАЗДЕЛ VI – Основные технико-экономические показатели	110

Часть 2  Карты в составе материалов по обоснованию

## Общие положения

Генеральный план муниципального образования сельского поселения Григоровский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

«Генеральный план сельского поселения Григоровский сельсовет» (далее по тексту – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории поселения.

Одно из первых мест перед административными органами районного уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

Применительно к сельскому поселению Григоровский сельсовет эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- 	выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- 	совершенствование социальной инфраструктуры системы поселений;

- 	развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- 	улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

ГП предоставляется в электронном виде, он разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного Генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

На момент разработки генерального плана имеются документы территориального планирования Нижегородской области и муниципального района.

Генеральный план сельского поселения Григоровский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области разработан в существующих границах сельского поселения на период 20 лет, с выделением первоочередных мероприятий.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы.

Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г.), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана сельского поселения Григоровский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического и культурного потенциала, которым обладает сельское поселение Григоровский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

-	Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

-	Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

-	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

-	Федеральный закон от 06.10.03 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420;

-	СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-	РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

-	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

-	СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

-	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

-	СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

-	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

-	№123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

-	Закон Нижегородской области от 8.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-	РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

-	СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

-	СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»;

-	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-	СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Минрегиона от 26 мая 2011 г. №244;

- Схема территориального планирования Нижегородской области, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области №254 от 29 апреля 2010 (редакция, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2013 №1032);

- Схема территориального планирования Большемурашкинского района, утвержденная решением Земского собрания Большемурашкинского муниципального района от 31.10.2013 №58.

В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

## Описание целей и задач территориального планирования

Главными целями подготовки генерального плана сельского поселения Григоровский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области являются:

1)	Создание документа территориального планирования,  представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния планируемой территории на период 20 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до конца 2018 года;

2)	Обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации в направлении максимального использования его культурного, ресурсного, пространственного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества, а также на основе установления целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показателям генерального плана.

3)	Обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального планирования на территории сельского поселения Григоровский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области;

4)	Подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов изменения границ земель и территорий;

5)	Подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

6)	Создание эффективной системы регулирования градостроительной деятельности посредством становления правовых, административных и технологических связей между процессами подготовки планов и реализации планов по совершенствованию пространственной среды, роста объёмов и качества строительства, реконструкции объектов различного назначения;

7)	Концентрации ресурсов, предотвращения их неконтролируемого рассредоточения и неэффективного использования, повышения качества среды жизнедеятельности в населенных пунктах, связанного с такой концентрацией – цели, достижение которой обеспечивается определением стабильных границ функциональных зон, не предусматривающих неоправданное разрастание площади территорий под новое освоение;

8)	Обеспечение баланса развития производственной деятельности, размещения новых производственных мощностей и сохранения природного ландшафта и природной привлекательности территории;

9)	Подготовка дифференцированных показателей применительно к стандартным территориям нормирования – территориям, в пределах которых расположены, могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания, с учётом ограничений по экологическим и иным условиям проживания населения;

10)	Обеспечение в необходимом объёме и на высоком качественном уровне услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, досуга и спорта, подлежащих предоставлению населению со стороны органов местного самоуправления в соответствии с вопросами их ведения, определёнными федеральным законодательством;

Краткосрочное территориальное планирование на период первого этапа реализации генерального плана  до конца 2018 года связано с обеспечением максимального приближения к достижению цели территориального планирования путём выполнения следующих задач, являющихся мероприятиями, определёнными в Томе I:

1)	задача №1 (задача правовая) – совершенствование местной нормативной правовой базы регулирования градостроительной деятельности;

2)	задача №2 (задача административная) – обеспечение подготовки и принятия документов, предусмотренных законодательством и необходимых для осуществления строительства, реконструкции объектов применительно к первому этапу реализации генерального плана;

3)	задача №3 (задача административно-технологическая) – обеспечение строительства, реконструкции объектов местного значения применительно к первому этапу реализации генерального плана.

# РАЗДЕЛ I – Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## ГЛАВА 1 – Общие сведения о районе

### 1.1 Особенности размещения сельского поселения в системе расселения

Сельское поселение Григоровский сельсовет входит в состав Большемурашкинского муниципального района и расположено в западной части района.

Описание границ

От точки 1 до точки 5 граница сельского поселения Григоровский сельсовет проходит в южном направлении по границе квартала 5 Большемурашкинского лесничества Бутурлинского лесхоза, далее на юго-восток по границе земель бывшего СПК имени Мичурина и бывшего СПК имени Карла Маркса, далее поворачивает на северо-восток и проходит по долу Змеинец, далее на юг и восток по границе земель бывшего АО "Новая жизнь" и бывшего СПК имени Карла Маркса, далее граница проходит в южном направлении по правому берегу реки Сундовик, далее по границе земель бывшего АО "Новая жизнь" и бывшего АО имени Ленина.

От точки 5 до точки 8 граница проходит в южном направлении по реке Палец по границе земель бывшего АО "Новая жизнь" и ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский", далее в юго-восточном направлении по границе земель бывшего АО "Колос" и ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский", пересекая автомобильную дорогу Большое Мурашкино - Курлаково, далее на юго-запад по ручью Удома, далее на юго-восток, северо-восток по границе земель бывшего АО "Колос" и ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский".

От точки 8 до точки 4 граница проходит по границе земель бывшего АО "Колос" и бывшего АО имени Ленина в северо-западном направлении по ручью Удома, далее в юго-западном направлении по ручью Мочалка, далее граница проходит в юго-восточном направлении по границе кварталов 32, 13 Большемурашкинского лесничества Бутурлинского лесхоза, далее в западном направлении, пересекая автомобильную дорогу Большое Мурашкино - Перевоз, проходит по границе кварталов 12, 13 Большемурашкинского лесничества Бутурлинского лесхоза, далее в северо-восточном направлении по границе квартала 28 Бутурлинского лесхоза Большемурашкинского лесничества и границе земель бывшего АО имени Ленина.

От точки 4 до точки Г граница совпадает с границей Большемурашкинского муниципального района и проходит по границе с Перевозским муниципальным районом.

От точки Г до точки Д граница совпадает с границей Большемурашкинского муниципального района и проходит по границе с Дальнеконстантиновским муниципальным районом.

От точки Д до точки 1 граница совпадает с границей Большемурашкинского муниципального района и проходит по границе с Кстовским муниципальным районом.

Площадь территории сельского поселения – 17300  га (173,00 км2).

Современная средняя плотность населения по поселению – 7,1 чел/км2.

В состав поселения входит 16 населенных пунктов. Административный центр – с. Григорово.

Территория поселения имеет потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

### 1.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории

Климат

Раздел составлен на основе данных ТСН 23-301-97 НН «Строительная климатология для пунктов нижегородской области» (Нижний Новгород, 1997 г.) и СНиП 23-01-89* «Строительная климатология» (Москва, 2003 г.).

Краткая климатическая характеристика составлена по материалам наблюдений на МС Лысково.

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Населенный пункт | Температура наружного воздуха, (С |
| --- | --- |
|  | Средняя по месяцам |
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Среднегод. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| г. Лысково | -12,0 | -11,2 | -5,2 | 4,6 | 12,3 | 16,9 | 18,7 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -3,2 | -8,5 | 3,7 |

Абсолютно минимальная t янв.= -45°; абсолютная минимальная t июля= +37°.

Переход среднесуточной t возд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Даты выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0о. Первый снег редко остается лежать всю зиму, он стаивает под влиянием оттепелей и жидких осадков. Примерно через три-четыре недели после первого снега образуется устойчивый снежный покров. Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Территория находится под преимущественным воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими юго-западными ветрами. Летом поступающий с запада влажный воздух часто вызывает пасмурную дождливую погоду.

Прохождение циклонов в зимнее время с запада и юго-запада вызывает обильные снегопады и нередко оттепели.

Вторжение холодных воздушных масс с севера отмечается во все времена года, вызывая заморозки в мае, начале июня.

Заволжье отличается повышенным увлажнением. За год здесь выпадает 500 - 550 мм осадков. В правобережье осадки распределяются неравномерно. В пониженных условиях рельефа выпадает 450-500 мм за год, а на возвышенностях более 550 мм.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности приведен в табл. 1.2.

Таблица 1.2 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| Месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Среднегод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 84 | 82 | 79 | 73 | 64 | 65 | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 | 84 | 77 |
| Упругость водяного пара (ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратный по отношению к годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного, юго-западного, западного и юго-восточногонаправлений

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

В табл. 1.3 приведены данные по направлению и скорости ветра.

Таблица 1.3 – Направление и скорость ветра

| Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель) м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость ветра, м/с |
| --- |
| январь | Макс.из средних скоростей по румбам за январь | июль | Мин. из средних скоростей по румбам за июль |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 3,7 | 5 3,1 | 8 3,1 | 15 4,5 | 24 5,2 | 20 4,8 | 14 4,2 | 9 3,7 | 5,2 | 10 3,0 | 7 2,8 | 11 2,6 | 10 2,8 | 15 2,8 | 15 3,0 | 15 3,2 | 17 3,2 | 3,2 |

Лесные ресурсы

Территория сельского поселения характеризуется наличием незначительного количества лесов.  В основном здесь распространены степи и почвенный покров в основном формируется под влиянием луговых трав.

Леса расположены в основном по склонам оврагов и балок.

Древесная растительность немногочисленных лесов представлена лиственными породами, где преобладают дуб, осина, липа, клен, вяз, ясень, береза и др.

Водные ресурсы

Территория сельского поселения отличается довольно сконцентрированной речной сетью, принадлежащей в основном бассейну  р. Сундовик.

р. Сундовик протекает по восточной границе поселения. Наиболее крупными ее притоками, на территории сельсовета являются р. Удома, р. Палец и р. Пужава.

Река Сундовик начинается на юге Большемурашкинского муниципального района на границе с Бутурлинским районом и впадает в р. Волга за пределами района. Русло извилистое, неразветвленное, шириной 1,0-3,0 м, глубина на перекатах 0,1-0,3 м, на плесах около 1,0 м, в водохранилище до 4,0 м. Преобладающие скорости 0,1-0,3 м/с.

Берега крутые задернованные, высотой 3-4,5 м, пойма отсутствует. Долина трапецеидальная 550-650 м. Склоны частично распаханы, открыты. Ярко выражена левобережная терраса. Русло чистое, дно песчаное местами заиленное, водозабор 0,05 -0,06м3/с.

Вода в реках нагревается в июле до 25оС. Продолжительность купального сезона на реках и водоемах со среднесуточными температурами воды выше 17оС – 90-95 дней.

Озер на территории поселения немного, крупных озер нет вообще. Небольшие озера пойменного и ледникового происхождения можно использовать для организации отдыха, связанного с рыбалкой и купанием.

Заболоченные места встречаются в долинах рек и по межхолмовым понижениям на водоразделах.

Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию территория поселения входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Основными водоносными горизонтами, пригодными для водоснабжения, являются водоносные горизонты верхнепермских, татарских отложений. К отложениям татарского яруса приурочено несколько водных горизонтов, образующих, благодаря особенностям гидравлической связи, систему этажных вод, объединенных в единый комплекс.

Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками, мергелями, известняками. Водоносные горизонты характеризуются напорно-безнапорными условиями залегания, имеют много родников с расходом от 0,2 до 24,0 л/с. Воды горизонта относятся к пресным, умеренно жестким, слабо минерализованным.

Благодаря хорошему качеству воды и относительно неглубокому залеганию, горизонт оценивается как перспективный, как основная база хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории его распространения.

Почвы

Территория расположена в юго-восточной части Правобережья лесостепной зоны области.

Почвенный покров в основном представлен четырьмя типами почв, в состав которых входят 20-25 разновидностей. Основные типы почв: серые лесные, темно-серые лесные, дерново-луговые, болотные.

Почвенный покров землепользования в основном занимают серые и темно-серые лесные среднесуглинистые почвы на покровных и лессовидных суглинках. Расположены они на водораздельных плато и пологих склонах водоразделов.

Почвы в основном используются пашней, они хорошо гумусированы (2,4-5,0%), имеют прочную структуру, достаточно обеспечены азотом, Ph реакции солевого раствора 5-5,5, т.е. почвы слабокислотные, степень насыщенности основаниями от 75 до 89%.

### 1.3 Рельеф и инженерно-геологические условия

Большая часть поселения, за исключением узкой полосы долины  р. Сундовик  и ее притоков по особенности рельефа, геологическим и гидрогеологическим условиям имеет благоприятные инженерно-геологические условия для градостроительного освоения.

В геоморфологическом отношении территория поселения является частью Восточно-Европейской равнины, которую река Волга делит на две части – Левобережье и Правобережье. Территория сельсовета приурочена к Правобережью и  занимает северо-западную окраину Приволжской возвышенности.

Благоприятные условия для строительства имеют участки территории поселения, приуроченные к средне-верхнечетвертичной и современной эрозионно-денудационной равнине, сложенной мощной толщей элювиально-делювиальных суглинков с прослоями супесей, песков и глин. Мощность толщи до 26,0 м. Преобладающие уклоны поверхности от 2% до 5%, местами до 10%.

Территория умеренно расчленена реками, балками, оврагами. Абсолютные отметки поверхности 160-180 м.

Грунтовые воды носят спорадический характер, приурочены к линзам и прослоям песков, элювиально-делювиальных суглинков. Встречается верховодка, в понижениях рельефа и на водоразделах возможно заболачивание.

Основанием для зданий и сооружений в основном будут служить элювиально-делювиальные суглинки с нормативным расчетным давлением на грунт 2,0-2,5 кг/см2.

Ограниченно-благоприятные условия для строительства имеют участки, приуроченные к средне-верхнечетвертичной аккумулятивно-денудационной равнине, сложенной толщей лессовидных суглинков (до 27,0 м), с прослоями и линзами песка.

Поверхность полого-волнистая, преобладающие уклоны от 2 до 5%, местами до 10%. Лессовидные суглинки интенсивно размываются поверхностными водами, вследствие чего образуются глубокие овражно-эрозионные долины, наблюдаются многочисленные оползни – сплывы. Нормативное расчетное давление на грунт при условии замачивания составляет 1,0 кг/см2.

Грунтовые воды, приуроченные к лессовидным суглинкам, прослоям и линзам песков, носят спорадический характер. Естественная дренированность слабая. На отдельных участках наблюдаются просадки. Ограниченно благоприятные территории широко развиты на юго-востоке описываемого района.

При необходимости использования этих территорий под застройку следует предусматривать комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории (борьба с оврагообразованием, разрушением берегов, оползневыми процессами и дренаж).

## ГЛАВА 2 – Население и трудовые ресурсы

### 2.1 Система расселения

На территории сельского поселения Григоровский сельсовет расположено 16 населенных пунктов.

Общая численность постоянного населения на начало 2013 года составляет 1225 человек.

Село Григорово – административный центр, который является для населенных пунктов поселения местом приложения труда и рынком сбыта товаров.

Таблица 2.1 – Состав муниципального образования, согласно Закону Нижегородской области №146-З от 28.08.2009 г.

| Наименование муниципального образования | Состав муниципального образования | Численность, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Григоровский сельсовет | ИТОГО: | 1225 |
|  | село Григорово | 520 |
|  | деревня Гужово | 30 |
|  | село Карабатово | 330 |
|  | деревня Колотуха | 37 |
|  | село Курлаково | 252 |
|  | деревня Медведково | 4 |
|  | деревня Меленки | 1 |
|  | деревня Мочалка | 1 |
|  | деревня Нефедьево | 2 |
|  | деревня Никиткино | 4 |
|  | деревня Ногавицино | 3 |
|  | деревня Оболкино | 7 |
|  | деревня Пужаевка | - |
|  | деревня Сосновка | 22 |
|  | деревня Спирино | 5 |
|  | деревня Чайпоселок | 6 |

На 2013 год в поселении 10 населенных пунктов, в которых численность населения не превышает 20 человек.

Выявленные проблемы:

В результате анализа существующей системы расселения существенных проблем не выявлено.

### 2.2 Трудовые ресурсы и занятость

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для занятия общественно-полезным трудом.

Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима его воспроизводства, состава по полу и возрасту. Основную часть трудовых ресурсов составляет ее население в трудоспособном возрасте, а также подростки и лица пенсионного возраста, способные трудиться.

Выделяют еще другую категорию – людей, реально участвующих в материальном производстве или непроизводственной сфере – экономически активное население.

Численность населения сельского поселения Григоровский сельсовет, занятого в экономике, сохраняет тенденцию к снижению, продолжается отток рабочей молодежи и высококвалифицированной рабочей силы в Москву и Нижний Новгород, что не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда.

В численности занятых также велика доля «бюджетников» — только в организациях образования и здравоохранения на сегодняшний день работает около 30 % всего занятого населения.

Проблемы занятости во многом обусловлены уровнем доходов населения. Невозможность устроиться на достойно оплачиваемую работу, способствует оттоку кадров в областной центр и столицу.

### 2.3 Население

Таблица 2.2 – Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2013 г.

| Перечень сельских населённых пунктов | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- |
|  | ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ | в том числе МУЖЧИНЫ | в том числе ЖЕНЩИНЫ |
|  | Всего | мужчин | женщин | от 0 -15 лет | 16 - 17 лет | 16 - 59 лет | 60 и старше | от 0 -15 лет | 16 - 17 лет | 16 - 54 лет | 55 и старше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с. Курлаково | 252 | 116 | 136 | 11 | 3 | 83 | 22 | 17 | 4 | 77 | 42 |
| д. Оболкино | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| д. Спирино | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| с. Карабатово | 328 | 162 | 166 | 20 | 5 | 118 | 24 | 14 | 2 | 98 | 54 |
| д. Медведково | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| д. Меленки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Ногавицино | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| д. Сосновка | 22 | 13 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| д. Пужаевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Григорово | 520 | 239 | 281 | 24 | 6 | 183 | 32 | 32 | 7 | 148 | 101 |
| д. Гужово | 30 | 14 | 16 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| д. Колотуха | 37 | 18 | 19 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| д. Никиткино | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мочалка | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Чайпосёлок | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| д. Нефедьево | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ИТОГО: | 1223 | 578 | 645 | 60 | 16 | 422 | 96 | 68 | 13 | 340 | 237 |

В связи с отсутствием данных по численности населения за предыдущие периоды, проведение анализа не представляется возможным.

## ГЛАВА 3 – Организация территории

### 3.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав

Для сложившейся системы расселения территории характерно наличие мелкодисперсного расселения – населенные пункты разбросанность друг от друга на расстоянии от 2 до 5км.

Населенные пункты связаны с административным центром довольно рационально развитой системой местных автомобильных дорог.

Большую часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения. Лесная растительность представлена ограниченными по площади участками.

Архитектурно-пространственная композиция наиболее крупных населенных пунктов состоит из прямоугольной сетки улиц и мелких жилых кварталов, примыкающих к главным транспортным магистралям.

Малочисленные населенные пункты, характеризуются одноквартальной планировочной организацией с индивидуальной застройкой сельского типа.

### 3.2 Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Большая часть существующего жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами.

Таблица 3.1 – Структура жилого фонда

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома | Многоквартирные |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Григорово | 118 | - | 4602 | 14 | 88 | 4870,4 |
| д.Гужово | 19 | - | 475 | - | - | - |
| д.Колотуха | 18 | - | 414 | - | - | - |
| д.Никиткино | 4 | - | 161 | - | - | - |
| д.Мочалка | - | - | - | - | - | - |
| д.Чай-Посёлок | 2 | - | 109 | - | - | - |
| с.Курлаково | 82 | - | 2785,71 | 23 | 76 | 4595,35 |
| с.Карабатово | 125 | - | 4590,81 | 24 | 73 | 4452,53 |
| д.Оболкино | 21 | - | 538,47 | - | - | - |
| д.Спирино | 34 | - | 736,34 | - | - | - |
| д.Медведково | 19 | - | 395,73 | - | - | - |
| д.Ногавицино | 31 | - | 701,09 | - | - | - |
| д.Меленки | 24 | - | 466,85 | - | - | - |
| д.Сосновка | 52 | - | 1660,51 | - | - | - |
| д.Пужаевка | 14 | - | 409,92 | - | - | - |

Проблемы:

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

### 3.3 Социальная сфера

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта.

### 3.3.1 Учреждения образования

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- Оптимизация сети образовательных учреждений;

- Строительство новых объектов инфраструктуры;

- Реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- Развитие системы обеспечение качества образования;

- Повышение эффективности управления в отрасли.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Таблица 3.3 – Характеристика объектов образования

| № п/п | Наименование сельского поселения / населенного пункта | Наименование объекта (адрес) | Мощность объекта по проекту, мест | Факт. посещаем. | Дефицит (-), излишек (+) | Степень загрузки % | Характер. здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Карабатово | МБОУ Карабатовская ООШ | 80 | 40 | + 40 | 50% | хорошее |
| 2 | с. Карабатово | МБДОУ детский сад «Полянка» | 100 | 10 | + 90 | 10% | хорошее |
| 3 | с. Григорово | Филиал начальной школы | - | 5 | - | - | хорошее |

Выводы:

### Общий анализ состояния образовательной системы показывает, что образовательная система поселения обеспечивает реализацию государственной политики в области образования. С учетом существующего населения обеспеченность школами полностью удовлетворяет нормам. По дошкольным учреждениям наблюдается неполная загрузка детских садов. Данная ситуация связана с особенностями сельской местности.

### 3.3.2 Учреждения здравоохранения

С целью обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:

- развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;

- внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия;

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

Станции скорой помощи в Григоровском сельсовете отсутствуют. Обслуживание населенных пунктов производится станцией скорой помощи МБУЗ «Большемурашкинская ЦРБ» (р.п. Большое Мурашкино).

Таблица 3.4 – Характеристика объектов здравоохранения

| № п/п | Наименование сельского поселения / населенного пункта | Наименование объекта (адрес) | Мощность объекта по проекту, посещ/сут | Факт. посещаем. за год | Степень загрузки % | Характер. здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Григорово | ФАП | 21 | 5553 | 100 | ветхое |
| 2 | с. Карабатово | ФАП | 15 | 3850 | 100 | ветхое |
| 3 | с. Курлаково | ФАП | 4 | 1700 | 100 | ветхое |
| 4 | д. Гужово | ФАП | 5 | 2038 | 100 | ветхое |

Выводы:

### Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.

В результате анализа существующей системы здравоохранения выявлены следующие проблемы:

- в связи с отсутствием подъездных путей приемлемого качества обслуживание станцией скорой помощи д. Мочалка, д. Нефедьево, д. Чайпоселок, д. Оболкино, д. Пужаевка, д. Меленки, д. Ногавицино затруднительно.

### 3.3.3 Учреждения культуры и искусства

Основные задачи в сфере культуры:

-	сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

-	развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

-	продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующее росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.

Таблица 3.5 – Характеристика объектов культуры и искусства

| № п\п | Наименование видов учреждений культуры | Административно- территориальный уровень обеспечения услуг | Мощность по проекту | Фактическая посещаемость, в год | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Григоровский СДК | Сельский клуб | 300 мест | 2500 | удовл |
| 2 | Карабатовский СДК | Сельский клуб | 250 мест | 4000 | удовл |
| 3 | Курлаковский СДК | Сельский клуб | 150 мест | 2500 | удовл |

Таблица 3.6 – Характеристика библиотек

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Фактическая посещаемость, в год | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Григорово | Григоровская сельская библиотека | 423 | удовл |
| 2 | с. Карабатово | Карабатовская сельская библиотека | 215 | удовл |
| 3 | с. Курлаково | Курлаковская сельская библиотека | 280 | удовл |

### 3.3.4 Физкультура и спорт

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

- 	достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

-	оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

-	приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Таблица 3.7 – Спортивные сооружения

| Наименование | Адрес | Мощность | Характеристика состояния сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спорт. зал., спорт площадка, площадь (м2) | Бассейны, площадь зеркала воды, (м2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Физкультурно-оздоровительный клуб | с. Григорово, | 100 м | - | удовлетворительное |

### 3.3.5 Проблемы объектов социальной сферы

В связи с отсутствием подъездных автодорог приемлемого качества выделяется ряд населенных пунктов, обслуживание которых объектами социального обслуживания затруднено:

-	д. Мочалка, д. Нефедьево, д. Чайпоселок, д. Оболкино, д. Пужаевка, д. Меленки, д. Ногавицино.

### 3.4 Размещение производственных предприятий и объектов

Структура народного хозяйства сельского поселения характеризуется преобладанием сельскохозяйственного производства над промышленностью.

Основные производства, развитые на территории района в целом и на территории сельского поселения Григоровский сельсовет, в частности, это растениеводство и животноводство.

В растениеводстве район специализируется на выращивание зерновых культур.

В животноводстве основное направление –выращивание крупного рогатого скота.

Основные производственные предприятия:

-	СПК «Колос» - животноводческая ферма КРС на 300-1200 голов, с. Григорово;

-	производство кабельных барабанов, с. Карабатово.

Для дальнейшего развития производственных предприятий поселения предполагается провести следующие мероприятия:

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка;

- содействовать дальнейшему развитию сельскохозяйственных производств;

- проводить работу по привлечению инвестиций в поселение.

### 3.5 Сельское хозяйство

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни, сельскохозяйственные угодья, пастбища, сенокосы.

Сельское хозяйство представлено следующими предприятиями – СПК «Колос».

### 3.6 Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

- территории режимных объектов;

- скотомогильники.

Кладбища

В настоящее время на территории сельского поселения Григоровский сельсовет расположены следующие кладбища:

Таблица 3.8 – Территории ритуального назначения

| Местоположение | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое, ликвидируемое, вновь открываемое) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Григорово | 1,16 | действующее |
| д. Гужово, д. Никиткино | 0,30 | действующее |
| с. Карабатово | 1,60 | действующее |
| с. Курлаково | 0,35 | действующее |
| д. Ногавицино | 0,15 | действующее |
| д. Меленки | 0,17 | действующее |
| д. Сосновка | 0,14 | действующее |
| д. Пужаевка | 0,09 | закрытое |

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Скотомогильники

На территории Григоровского сельсовета расположены следующие скотомогильники:

Таблица 3.9 – Характеристика скотомогильников

| № п/п | Местонахождение | Удаление от ближайшего населенного пункта, м | Ограждение | Площадь, м2 | Санитарная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата первого захоронения | Захоронения животных, павших от сибирской язвы | Дата последнего захоронения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Никиткино | 1500 | - | 500 | 1909 | 1909 | 1935 |
| 2 | д. Гужово | 2000 | - | 500 | 1905 | - | 1942 |
| 3 | с. Курлаково | 2000 | - | 400 | 1928 | 1943 | 1944 |
| 4 | д. Сосновка | 2000 | - | 900 | 1945 | 1945 | 1962 |
| 5 | д. Оболкино | 1000 | - | 500 | 1923 | 1923 | - |
| 6 | д. Спирино | 1500 | - | 500 | 1909 | 1909 | 1935 |
| 7 | с. Курлаково | 2000 | - | - | - | - | - |
| 8 | д. Гужово | 1500 | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Медведково | 2000 | - | 100 | 1980 | - | - |

Таблица 3.10 – Перечень сибироязвенных скотомогильников

| № п/п | Регистрационный номер | Наименование населенного пункта | Степень опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | С-12-06/122 | д. Оболкино | 4 |
| 2 | С-13-06/123 | д. Сосновка | 4 |
| 3 | С-14-06/124 | д. Спирино | 4 |
| 4 | С-15-06/125 | с. Курлаково | 4 |
| 5 | С-16-06/126 | д. Гужово | 4 |
| 6 | С-04-06/114 | д. Никиткино | 4 |

Основными нарушениями содержания скотомогильников в Григоровском сельсовете являются:

- 	несоблюдение санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий;

-	отсутствие ограждения и указателей большинства скотомогильников, оканавливания и обваловки скотомогильников.

Проектом генерального плана предлагается провести консервацию скотомогильников с сокращением санитарно-защитной зоны.

Разрешение на сокращение санитарно-защитной зоны выдается в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Данное разрешение можно получить только после исследования состояния скотомогильника, а именно анализа проб почвы для оценки уровня ее микробиологического и химического загрязнения.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. (В соответствии с Ветеринарно-санитарными Правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

## ГЛАВА 4 – Инфраструктура

### 4.1 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура имеет важнейшее значение. Качественное и эффективное использование транспортных ресурсов является залогом успешного развития экономики и социальной сферы района.

Транспортный комплекс сельского поселения представлен автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. Объекты железнодорожного и воздушного транспорта на территории поселения отсутствуют.

### 4.1.1 Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Внешние автомобильные транспортные связи сельского поселения обеспечиваются автодорогой регионального значения «Б.Мурашкино-Перевоз», которая связывает сельское поселение с административным центром района и с областным центром.

Автомобильная дорога «Б.Мурашкино-Перевоз» в пределах сельского поселения Григоровский сельсовет Большемурашкинского района имеет:

Протяженность – 6,560 км.

Ширину земляного полотна – 12 м.

Ширину проезжей части – 7 м.

Внутрирайонные транспортные связи обеспечиваются дорогами межмуниципального значения.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров" Правительство Нижегородской области постановило: утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (таблица 4.1).

Таблица 4.1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием, км | с грунтовым покрытием, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 ОП РЗ 22K-0052 | Б.Мурашкино-Перевоз | 6,560 | 6,560 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0604 | Подъезд к д.Колотуха-с.Палец от а/д Б.Мурашкино-Перевоз | 4,200 | 4,200 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0626 | Подъезд к д.Колотуха от а/д Подъезд к д.Колотуха -с.Палец | 1,600 | 1,600 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0618 | Подъезд к с.Григорово от а/д Б.Мурашкино-Перевоз | 2,070 | 2,070 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0619 | Подъезд к с.Карабатово от а/д Б.Мурашкино-Перевоз | 8,598 | 8,598 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0623 | Гужово-Никиткино | 5,187 | 5,187 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0617 | Подъезд к с.Курлаково-с.Карабатово от а/д Б.Мурашкино-Перевоз | 13,472 | 13,472 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0629 | Курлаково-Спирино | 4,610 | 4,610 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0628 | Подъезд к д.Сосновка от а/д Подъезд к с.Курлаково - с.Карабатово | 5,786 | 5,786 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0630 | Подъезд к с.Карабатово от а/д Подъезд к с.Курлаково -с.Карабатово | 0,880 | 0,880 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0633 | Подъезд к д.Медведково от а/д Подъезд к д.Сосновка | 0,679 | 0,679 | - |

Трубопроводный транспорт

Объекты трубопроводного транспорта на территории сельского поселения отсутствуют.

Выявленные проблемы:

Плохое состояние автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки. При отсутствии автомобильных дорог жители многих населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и удаленные регионы.

-	Отсутствием подъездных автодорог приемлемого качества ряда населенных пунктов – д. Мочалка, д. Нефедьево, д. Чайпоселок, д. Оболкино, д. Пужаевка, д. Меленки, д. Ногавицино.

### 4.1.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

В наиболее крупных населенных пунктах улично-дорожная сеть представляет собой, как правило, прямоугольно-прямолинейную сетку улиц с одной- двумя основными проезжими улицами.

Остальные улицы являются жилыми.

В малочисленных сельских населенных пунктах улично-дорожная сеть представлена одной сквозной проезжей улицей, соединяющей данный населенный пункт с дорогами общего пользования местного значения муниципального района.

Выявленные проблемы:

-	неудовлетворительное состояние дорог;

-	неорганизованный водоотвод;

-	постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

-	гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах;

-	отсутствие тротуаров;

-	большие интервалы движения пассажирского транспорта на автобусных маршрутах, непрямолинейность маршрутной сети.

### 4.2 Инженерная инфраструктура

### 4.2.1 Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения Григоровский сельсовет осуществляется от сетей энергетического управления «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья».

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4 кВ и трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ.

На территории сельского поселения расположена понизительная подстанция ПС «Григорово» 35/10 кВ.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС «Большое Мурашкино» и ПС «Григорово» по следующей схеме:

-	от ПС «Большое Мурашкино» и ПС «Григорово» 35/10 линии электропередач ЛЭП 10 кВ подходят к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ, от которых идет разводка по потребителям внутри населенных пунктов.

ПС «Большое Мурашкино» 35/10 запитывается посредством ЛЭП 35 кВ от ПС «Княгинино» 110/35/10. От ПС «Большое Мурашкино» отходит ЛЭП 35 кВ на ПС «Григорово». От ПС «Григорово» 35/10 отходит ЛЭП 35 кВ на ПС «Помра» 35/10 Дальнеконстантиновского района.

По территории поселения проходят следующие высоковольтные линии электроснабжения:

-	 магистральная ветка ЛЭП 35 кВ ПС «Большое Мурашкино» - ПС «Григорово»;

-	 магистральная ветка ЛЭП 35 кВ ПС «Григорово» - ПС «Помра».

Большемурашкинский район относится к районам с достаточными возможностями для подключения новых потребителей.

### 4.2.2 Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения Григоровский сельсовет осуществляется природным газом от газораспределительной станции г. Княгинино, запитанной от проходящего по территории Княгининского района магистрального газопровода-отвода Пермь-Горький 1 (dу273, Р=5,4 МПа).

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

На данный момент к системе централизованного газоснабжения подключены следующие населенные пункты:

- с. Григорово;

- с. Курлаково;

- с. Карабатово.

В домах, не имеющих центрального газоснабжения, жилой фонд обеспечивается природным газом с помощью баллонов и за счёт печного отопления. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка.

Магистральные газопроводы высокого давления по территории поселения не проходят.

Таблица 4.2 – Характеристика газопроводов

| № п/п | № ИТД | Давление в газопроводе, МПа | Местоположение трассы (город, поселок, деревня) | Диаметр, мм | Протяженность, м | Общая протяженность, м | Размещение (надземное, подземное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Газопровод высокого давления 1,2 МПа |
| 1 | 99 | высокое 1 кат. 1,2 МПа | Б.Мурашкинский район межпоселковый газопровод от задвижки до ГРП с.Григорово | Ø 273 | 7891,62 | 10020,5 | подземный |
|  |  |  |  | Ø 219 | 1557,98 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 159 | 559,14 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 89 | 11,8 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 273 | 61,6 | 77,2 | надземный |
|  |  |  |  | Ø 219 | 4,6 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 159 | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 89 | 4,0 |  |  |
| 2 | 105 | высокое 1 кат. 1,2 МПа | р.п. Б.Мурашкино распределительный газопровод от места врезки в газопровод на с.Григорово до ГРП-2 | Ø 159 | 25,42 | 29,42 | подземный |
|  |  |  |  | Ø 114 | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 114 | 1,3 | 5,4 | надземный |
|  |  |  |  | Ø 108 | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 57 | 0,1 |  |  |
| 3 | 257 | высокое 1 кат. 1,2 МПа | газопровод к с. Курлаково в Б.Мурашкинский район Нижегородской области | Ø 219 | 4270,0 | 4298,0 | подземный |
|  |  |  |  | Ø 89 | 28,0 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 219 | 5,9 | 14,9 | надземный |
|  |  |  |  | Ø 89 | 8,5 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 76 | 0,5 |  |  |
| Газопровод высокого давления 0,6 МПа |
| 1 | 654 | высокое 2 кат. 0,6 МПа | газопровод к с.Карабатово в Б.Мурашкинский район | Ø 110 п/э | 7948,5 | 7948,5 | подземный |
|  |  |  |  | Ø 159 | 121,8 | 134,8 | надземный |
|  |  |  |  | Ø 108 | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 57 | 5,0 |  |  |

### 4.2.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение газифицированных сельских населенных пунктов осуществляется с помощью индивидуальных нагревательных установок на природном газе.

Негазифицированные населенные пункты обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, электронагревателей и котельных на твердом и жидком топливе.

Система теплоснабжения потребителей включает:

-	централизованное теплоснабжение от отопительных котельных различной принадлежности с транспортом тепла через локальные тепловые сети, примыкающие к котельным;

-	децентрализованное теплоснабжение (подомовое) от домовых котельных или отопительных печей.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является «МУП ЖКХ Григоровского сельсовета».

Таблица 4.3 – Характеристика котельных

| № п/п | Наименование котельной | Населённый пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миникотельная для отопления Дома культуры, здания администрации Григоровского сельсовета и СПК «Колос» | с. Григорово | 0,057 | газ |
| 2 | Миникотельная для отопления д/с «Сказка» | с. Григорово | 0,046 | газ |
| 3 | Миникотельная для отопления пожарного депо | с. Карабатово | 0,01 | газ |
| 4 | Миникотельная для отопления д/с «Полянка» | с. Карабатово | 0,02 | газ |
| 5 | Миникотельная для отопления Карабатовской ООШ | с. Карабатово | 0,057 | газ |
| 6 | Миникотельная для отопления Дома культуры | с. Карабатово | 0,029 | газ |
| 7 | Миникотельная для отопления ГКУ «СРЦН «Остров надежды» | с. Курлаково | 0,037 | газ |

Таблица 4.4 – Объемы потребления тепловой энергии миникотельной №1

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Григорово, ул. Центральная, д. 21 | 4672 | 18 | 0,0255739 |
| с. Григорово, ул. Центральная, д. 23 | 1892 | 18 | 0,0183569 |
| Итого: отопление |  |  | 0,04393 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,04393 |

Таблица 4.5 – Объемы потребления тепловой энергии миникотельной №2

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Григорово, пер. Садовый, д. 6 А | 3550 | 18 | 0,035 |
| Итого: отопление |  |  | 0,035 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,035 |

Таблица 4.6 – Объемы потребления тепловой энергии миникотельной №3

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Карабатово, ул. Молодёжная, д. 14 | 1180 | 18 | 0,009 |
| Итого: отопление |  |  | 0,009 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,009 |

Таблица 4.7 – Объемы потребления тепловой энергии миникотельной №4

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Карабатово, ул. Молодёжная, д. 15 | 2476 | 18 | 0,017 |
| Итого: отопление |  |  | 0,017 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,017 |

Таблица 4.8 – Объемы потребления тепловой энергии миникотельной №5

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Карабатово, ул. Новая, д. 10 | 7322 | 18 | 0,007 |
| Итого: отопление |  |  | 0,007 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,007 |

Таблица 4.9 – Объемы потребления тепловой энергии миникотельной №6

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Карабатово, ул. Молодёжная, д. 12 | 3554 | 18 | 0,022 |
| Итого: отопление |  |  | 0,022 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,022 |

Таблица 4.10 – Объемы потребления тепловой энергии миникотельной №7

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Курлаково, ул. Магистральная, д. 15 | 2068 | 18 | 0,028 |
| Итого: отопление |  |  | 0,028 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,028 |

### 4.2.4 Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников.

Схема водоснабжения населенных пунктов состоит из артезианских скважин (каптажей родников), водонапорных башен и разводящих водопроводных сетей: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в регулирующие емкости (водонапорные башни), из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома.

В малых населенных пунктах жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Качество воды артезианских скважин поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", из-за превышения показателя жесткости.

В соответствии со СНиП 2.04.02 – 84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя приняты в зданиях с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев 50 л/сут. на 1 человека. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и организаций по каждому населенному пункту предоставлены обслуживающими организациями (ЖКХ) Большемурашкинского муниципального района. При отсутствии исходных данных условно принято в населенных пунктах, где имеются водопроводные сети, водопотребление 80 л/чел в сутки.

Таблица 4.11 – Водопроводные сети и сооружения

| № п/п | Населенный пункт | Водопроводные сооружения | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник водоснабжения | Марка насоса | Производительность, м³/сут. | % износа | Регулирующие емкости, объем/высота ствола | % износа | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | с. Григорово | Скв. №1 | ЭЦВ 5-4-125 | 96,00 | 100 | ВБ 22 м³/9 м | 100 | 3,58 | 50 | сталь, ПНД | 100 |
|  |  | Скв. №2 | ЭЦВ 5-6,3-120 | 144,00 | 20 | ВБ 25 м³/11 м | 100 |  |  |  |  |
| 4 | с. Карабатово | Капт. № | - | 288,00 | 100 | ВБ 25 м³/11 м | 100 | 9,06 | 50 | сталь, ПНД | 70 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ 25 м³/11 м | 100 |  |  |  |  |
| 5 | с. Курлаково | Капт. № | - | 144,00 | 100 | ВБ 25 м³/11 м | 100 | 10,13 | 50 | сталь, ПНД | 60 |
|  |  | Капт. № | - | 144,00 | 100 | ВБ 45 м³/23 м | 100 |  |  |  |  |
| 6 | д. Меленки | Скв. № | ЭЦВ 6-10-110 | 168,00 | 60 | ВБ 25 м³/11 м | 100 | 2,74 | 50 | сталь, ПНД | 50 |
| 7 | д. Ногавицино | Скв. № | ЭЦВ 6-10-80 | 120,00 | 60 | ВБ 25 м³/11 м | 100 | 1,32 | 63 | сталь, ПНД | 70 |
| 8 | д. Оболкино | Капт. № | - | 144,00 | 60 | ВБ 10 м³/4 м | 100 | 1,20 | 50 | сталь, ПНД | 50 |
| 9 | д. Сосновка | Скв. № | ЭЦВ 6-10-120 | 192,00 | 60 | ВБ 25 м³/11 м | 100 | 1,22 | 40 | сталь, ПНД | 50 |
| 10 | д. Спирино | Скв. № | ЭЦВ 6-10-80 | 144,00 | 60 | ВБ 25 м³/11 м | 100 | 1,03 | 50 | сталь, ПНД | 50 |
| 11 | Всего | - | - | 1584,00 | - | - | - | 30,28 | - | - | - |

Таблица 4.12 – Таблица основных показателей по водопотреблению и водоотведению

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во потребит., чел. | Норма водопотр., л/сут на чел. | Водопотребление на хозпитьевые нужды, м³/сут | Водопотребление организаций, м³/сут | Всего | Норма водоотвед., л/сут на чел. | Водоотведение, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В центр. канализацию | В выгребы | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Григорово | 495 | 77 | 38,30 | 0,88 | 39,18 | 77 | - | 39,18 | 39,18 |
| 2 | с. Карабатово | 281 | 85 | 23,90 | 0,95 | 24,85 | 85 | - | 24,85 | 24,85 |
| 3 | с. Курлаково | 193 | 96 | 18,50 | 1,28 | 19,78 | 96 | - | 19,78 | 19,78 |
| 4 | д. Оболкино | 6 | 83 | 0,50 | - | 0,50 | 83 | - | 0,50 | 0,50 |
| 5 | д. Спирино | 7 | 71 | 0,50 | - | 0,50 | 71 | - | 0,50 | 0,50 |
| 6 | д. Ногавицино | 3 | 100 | 0,30 | - | 0,30 | 100 | - | 0,30 | 0,30 |
| 7 | д. Меленки | 2 | 50 | 0,10 | - | 0,10 | 50 | - | 0,10 | 0,10 |
| 8 | д. Сосновка | 13 | 123 | 1,60 | - | 1,60 | 123 | - | 1,60 | 1,60 |
| 9 | прочие нас. пункты | 57 | 50 | 2,85 | - | 2,85 | 25 | - | 1,43 | 1,43 |

### 4.2.5 Водоотведение

В Григоровском сельском поселении централизованная канализация отсутствует, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или непосредственно на рельеф в пониженные места.

### 4.2.6 Противопожарное водоснабжение

Расход воды на пожаротушение принимается согласно CП 8.13130.2009 и представлен в таблице 4.13. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Таблица 4.13 – Расходы воды на пожаротушение

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаро-тушение, л/с | Общий расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | л/с | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Григорово | 573 | 10 | 1 | 2,5л×2=5 | 15,0 | 162 |
| 2 | с. Карабатово | 325 | 10 | 1 | 1,25л×2=2,5 | 12,5 | 135 |
| 3 | с. Курлаково | 224 | 10 | 1 | 1,25л×2=2,5 | 12,5 | 135 |

В большинстве населенных пунктов для хранения противопожарного запаса воды (в кварталах жилой застройки и на территориях промпредприятий) используются противопожарные водоемы и резервуары, а также озера и пруды.

Выявленные проблемы:

-	большая часть водопроводных сетей и сооружений находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции;

-	отсутствие очистки сточных вод.

## ГЛАВА 5 – Выводы

Большемурашкинский муниципальный район в целом и Григоровский сельсовет, в частности, входит в группу районов Нижегородской области со средним уровнем развития.

Такая социально-экономическая ситуация сложилась благодаря проводимой в муниципальном образовании политике, целью которой ставится решение задач, направленных на:

- привлечение  инвестиций в экономику и социальную сферу;

- реструктуризацию промышленного производства;

- техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий;

- поддержку малого предпринимательства;

- обеспечение трудовой занятости населения, особенно молодежи;

- организацию действенной молодежной политики.

Главной задачей социальной политики ставится улучшение уровня жизни населения, проживающего на территории сельского поселения Григоровский сельсовет.

# РАЗДЕЛ II – Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

## ГЛАВА 1 – Демографический прогноз

Одной из задач при формировании мероприятий по развитию территории муниципального района является создание условий для жизни населения до такого уровня, при котором рождаемость будет превышать смертность, а миграционная убыль перерастет в миграционный приток.

Улучшение демографической ситуации в поселении возможно путём реализации следующих мероприятий:

- создание и поддержания высокого уровня жизни жителей сельских населенных пунктов путём создания инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с федеральными и региональными программами;

- создание рабочих мест с обеспечением достойного уровня заработной платы способствующей уменьшению миграций молодых специалистов из «села» в «город»;

- обеспечение жителей сельских населенных пунктов объектами социально-бытового назначения.

Расчет численности населения был осуществлен на основании данных по площадям земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов.

Прогнозируемая численность населения сельского поселения Григоровский сельсовет проектом принимается на первую очередь строительства (2018 год) – 1614 человек, на расчетный срок (2033 год) – 2780 человек.

## ГЛАВА 2 – Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания

| Сельское поселение Григоровский сельсовет |  | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  | Исходный год проектирования | 1225 |
|  | 1-я очередь | 1614 |
|  | Расчетный срок | 2780 |

Таблица 2.1 – Обеспеченность учреждениями обслуживания

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности по СП 42.13330.2011 | Необходимо по норме (сущ. состояние) | Существующее положение | Процент обеспеченности | Необходимо по норме (1 очередь) | Необходимо по норме (расчетный срок) | Норма земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Детские дошкольные учреждения | место/1000 чел | 83 | 102 | 100 | 98% | 134 | 231 | 40 м2 на 1 место |
| Общеобразовательные школы | учащиеся/1000 чел | 122 | 150 | 80 | 54% | 197 | 340 | 20 м2 на 1 место |
| Стационары всех типов | коек/1000 чел | 14 | 18 | трансп. доступ. | - | - | - | 0,2 га на объект |
| Поликлиники | посещ. в смену/1000 чел | 23 | 29 | трансп. доступ. | - | - | - | 0,5 га на объект |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. | - | в радиусе обсл | в радиусе обсл | - | - | - |
| Аптечный киоск | м2/1000 чел | 10 | 13 | 15 | 100% | 12 | 13 | 0,05 га на объект |
| Кинотеатры | место/1000 чел | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Клубы | место/1000 чел | 100 | 123 | 700 | 100% | 162 | 278 | - |
| Спортивные залы | м2/1000 чел | 300 | 368 | 100 | 27% | 485 | 834 | 0,5 га на объект |
| Пожарное депо | объект/машина | 10-ти минутная транспортная доступность | 2/3 | 100% | 2/3 | 2/3 | - |
| Кладбище традиционного захоронения | га/1000 чел | 0,24 | 0,30 | 3,96 | 100% | 0,39 | 0,67 | - |

## ГЛАВА 3 – Организация территории

### 3.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

В основу генерального плана положены следующие принципы:

- четкое функциональное зонирование;

- экологическое равновесие и эффективное развитие производства;

- создание единой системы озеленения с максимальным сохранением сложившихся ландшафтов и акваторий;

- упорядочение планировки промышленных и коммунально-складских зон;

- эффективное использование существующей территории в пределах городской черты.

### 3.2 Направления развития производства

Для развития производственных предприятий поселения предполагается провести следующие мероприятия:

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка;

- содействовать дальнейшему развитию сельскохозяйственных производств;

- проводить работу по привлечению инвестиций в район.

### 3.2.1 Промышленность

Главной целью является повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности поселения.

Задачами развития  должны стать:

-	модернизация действующих и строительство новых предприятий;

-	внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующий повышению производительности труда;

-	создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики;

-	обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

-	повышение финансовой устойчивости

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 3,4 и 5 класса вредности с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров соответственно, не оказывающих влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Главная задача животноводства – это обеспечение населения продуктами питания высокого качества.

Увеличение производства животноводческой продукции будет идти на основе интенсификации производства, повышения продуктивности животных, что позволит снизить себестоимость производства единицы продукции.

Увеличение поголовья скота предусматривается провести за счет:

1.	Сокращения яловости коров с 20% до 15%, сохраняя при этом 98% охвата маточного поголовья искусственным осеменением, как в сельхозпредприятиях, так и в частном секторе.

2.	За счет покупки племенного скота.

3.	За счет увеличения процента сохранности молодняка. Для этого намечен ряд мероприятий: хозяйственных и ветеринарно-санитарных, включая содержание, кормление и материальный стимул.

### 3.2.2 Сельское хозяйство

Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах земель сельскохозяйственного назначения, выделенных на Схеме планируемых границ территорий и земель.

Руководствуясь Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14.06.2012 г. №717, Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области разработало Областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2013–2020 годы», утвержденную Постановлением Правительства Нижегородской области от 04.12.2012 г. №882 (в редакции постановлений Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 г. №267, от 09.07.2013 №454).

В соответствии с указанными программами развитие сельского хозяйства предполагается в следующих направлениях:

Развитие растениеводства и повышение плодородия почв;

Развитие животноводства;

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;

-	переработка зерна;

-	переработка молока;

-	переработка скота и птицы;

-	переработка картофеля, овощей и плодов;

Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства:

-	государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК (субсидирование части затрат на уплату процентов за пользование кредитами, привлекаемыми по всем направлениям сельскохозяйственного производства);

-	управление рисками в отраслях сельскохозяйственного производства.

Инновационная и инвестиционная привлекательность АПК:

-	строительство современных высокотехнологичных животноводческих комплексов и помещений;

-	освоение залежных земель;

-	оптимизация земельных отношений;

-	техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;

-	информационно-консультационное обслуживание агропромышленного комплекса.

Формирование кадрового потенциала АПК;

Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения.

Развитие растениеводства как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства ставит своей задачей рост производства продукции в объемах, достаточных для удовлетворения растущих потребностей населения, обеспечение животноводства полноценными кормами, сельскохозяйственным сырьем – пищевую и перерабатывающую промышленность.

Для этого предусматривается:

- увеличение площадей под посевами основных сельскохозяйственных культур;

- внедрение в производство передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- внедрение новых высокопродуктивных сортов семян;

- реализация комплекса агрохимических мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство плодородия почв.

### 3.3 Жилищное строительство

В первую очередь необходимо выявить возможность строительства в существующих границах населенных пунктов, за счет пустующих территорий, заброшенных домовладений, более эффективного использования существующих жилых территорий.

Основными задачами стратегии развития в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий на расчётный период с учетом текущего удельного показателя ветхого и аварийного, нуждающегося в ремонте жилья являются:

-	развитие инженерной инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности существующих территорий инженерными коммуникациями;

-	повышение комфортных условий проживания граждан;

-	проведение текущих, капитальных ремонтов фонда.

Увеличение объемов присоединяемого жилого фонда планируется за счет расширения границ населенных пунктов – с. Григорово, с. Курлаково, с. Карабатово.

### 3.4 Социальная сфера

Уровень и качество жизни населения в значительной мере зависят от развитости системы социальной инфраструктуры, включающая в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

-	социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

-	виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Большемурашкинского муниципального района и МО сельское поселение Григоровский сельсовет, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на «Сводной схеме (Основной чертеж)», на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения.

### 3.4.1 Учреждения образования

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- оптимизация сети образовательных учреждений;

- строительство новых объектов инфраструктуры;

- реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- развитие системы обеспечение качества образования;

- повышение эффективности управления в отрасли.

Согласно демографическому прогнозу предполагается значительный рост численности населения на расчетный срок.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Исходя из существующей обеспеченности объектами образования и их наполняемостью, а также из проектной численности населения предусмотрено на расчетный срок:

- Строительство общеобразовательной школы в с. Карабатово, по мере необходимости, на 250 мест.

- Строительство детского сада в с. Карабатово, по мере необходимости, на 130 мест.

### 3.4.2 Учреждения здравоохранения

Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения района, является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.

Оснащение лечебных амбулаторий в р. п. Большое Мурашкино соответствует табелю оснащения, на селе в амбулаториях наблюдается нехватка медицинского оборудования, из-за недостаточного финансирования.

С целью обеспечения населения района качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:

-	развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;

-	внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

-	решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

-	обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия в районе;

-	развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

В настоящее время основной проблемой системы здравоохранения является неудовлетворительное состояние материально-технической базы медицинских учреждений. Так, здания фельдшерских амбулаторных пунктов имеют износ 62 – 100%.

С учетом этого обстоятельства генеральным планом на первую очередь предлагается:

-	реконструкция ветхих лечебно-профилактических учреждений.

### 3.4.3 Физкультура и спорт

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

-	достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

-	оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

-	приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

На расчетный срок проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- Реконструкция спортивного комплекса в с. Григорово.

### 3.4.4 Объекты бытового назначения

Данная сфера подлежит развитию в основном за счет частных средств.

### 3.4.5 Объекты культуры и искусства

Основные задачи в сфере культуры:

-	сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

-	развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

-	продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующего росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов развитие данных объектов не предполагается.

### 3.5 Объекты ритуального назначения

В процессе комплексной оценки территории было выявлено, что серьезных проблем с данными объектами не имеется.

Необходимость в расширении территорий данных объектов на перспективу отсутствует.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

### 3.6 Объекты пожарной безопасности

Для развития системы пожаротушения необходимо проводить постоянное улучшение материальной базы пожарных частей.

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов необходимость в строительстве новых объектов отсутствует.

### 3.7 Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

При реализации мероприятий проекта генерального, следует учесть, что Проектом предусмотрено строительство ряда объектов, размещение которых потребует организацию перевода земель.

В отношении изменения границ населенных пунктов следует отметить, что в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

При реализации предложений по строительству и размещению объектов транспортной инфраструктуры потребуется проведение мероприятий по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта и т.д. в связи с планируемым размещением на указанных землях дорог.

Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения

Особенности перевода земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию установлены статьей 7 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», согласно которой перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных в том числе с

1) с установлением или изменением черты населенных пунктов;

2) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

Относительно перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и транспорта следует отметить, что такай перевод, осуществляется в порядке, предусмотренном вышеуказанным законом.

С 1 января 2012 года в целях жилищного строительства мероприятия по изменению границ населенных пунктов следует в обязательном порядке предусматривать при разработке (корректировке) генеральных планов поселений. При этом внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства, осуществляется без проведения публичных слушаний. Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

При этом необходимо учитывать, что в случае необходимости изменения целевого назначения земельного участка в связи с его изъятием, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд перевод этого земельного участка из состава земель одной категории в другую осуществляется после его изъятия, выкупа.

Исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления до предоставления заинтересованным гражданину или юридическому лицу изъятого, в том числе путем выкупа, земельного участка обязаны осуществить его перевод из состава земель определенной категории в категорию, обеспечивающую разрешенное использование этого земельного участка по целевому назначению.

Таким образом, мероприятия по изменению границ населенных пунктов, а также изменению границ и категорий земель сельскохозяйственного назначения, в целях строительства запланированных объектов, в обязательном порядке должны быть предусмотрены генеральным планом поселения, на территории которого планируется размещение соответствующих объектов.

### 3.7.1 Изменение административных границ населенных пунктов

Генеральным планом предполагается изменение административных границ д. Сосновка, д. Медведково, с. Карабатово, с. Курлаково, д. Гужово, д. Никиткино, д. Чайпоселок и с. Григорово. Изменение границ будет происходить за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 3.1 - Планируемые площади населенных пунктов сельского поселения Григоровский сельсовет

| Населенный пункт | Площадь в существующих границах, га | Площадь планируемая, га | Изменения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Сосновка | 28,77 | 29,32 | 0,55 |
| с. Карабатово | 81,45 | 106,93 | 25,48 |
| с. Курлаково | 61,08 | 114,26 | 53,18 |
| д. Гужово | 42,95 | 46,32 | 3,37 |
| д. Никиткино | 27,5 | 32,9 | 5,4 |
| д. Чайпоселок | 25,15 | 31,57 | 6,42 |
| с. Григорово | 91,84 | 98,82 | 6,98 |

Таблица 3.2 – Перечень земельных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов.

| № ЗУ | Населенный пункт | Площадь, га | Для каких целей предлагается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Сосновка | 0.35 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 2 | д. Сосновка | 0.21 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 3 | с. Каработово | 25,48 | Обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства |
| 4 | с. Курлаково | 2,46 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 5 | с. Курлаково | 8,37 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 6 | с. Курлаково | 42,35 | Обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства |
| 7 | д. Гужово | 1,51 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 8 | д. Гужово | 0,17 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 9 | д. Гужово | 1,07 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 10 | д. Гужово | 0,62 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 11 | д. Чайпоселок | 2,69 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 12 | д. Чайпоселок | 3,73 | Обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства |
| 13 | д. Никиткино | 5,39 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 14 | с. Григорово | 5,63 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 15 | с. Григорово | 1,13 | Обеспечение земельными участками для нового строительства |
| 16 | с. Григорово | 0,21 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |

Таким образом, предлагается перевод 101,37 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Также планируется вынесение из реестра населенных пунктов района следующих наименований:

-	д. Нефедьево;

Общая площадь населенных пунктов, переводимых в земли запаса — 12 га.

### 3.7.2 Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения

При реализации предложений по строительству и размещению объектов транспортной инфраструктуры потребуется проведение мероприятий по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта и т.д. в связи с планируемым размещением на указанных землях дорог.

Основные характеристики земельных участков, необходимых для размещения указанных объектов представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Земельные участки, планируемые для размещения дорог

| № п/п | Наименование дороги | Категория | Протяженность, км | Площадь земель под автодорогой / категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | подъезд к д. Чайпоселок | IV | 2,32 | 2,32 га / (ЗСН) |
| 2 | подъезд к д. Оболкино | IV | 0,75 | 0,75 га / (ЗСН) |
| 3 | подъезд к д. Меленки | IV | 2,51 | 2,51 га / (ЗСН) |
| 4 | подъезд к д. Ногавицино | IV | 2,07 | 2,07 га / (ЗСН) |
| 5 | дорога, соединяющая д. Меленки и с. Андрейково | IV | 2,48 | 2,48 га / (ЗСН) |
| 6 | дорога, соединяющая д. Сосновка, д. Пужаевка и д. Бурныковка | IV | 2,92 | 2,92 га / (ЗСН) |

Таблица 3.4 - Распределение земельного фонда по категориям земель.

| № п/п | Показатель | Существующее положение, га | Планируемое положение, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория поселения Григоровский сельсовет | 16481,0 | 16481,0 |
| 1 | земли населенных пунктов | 552,58 | 641,95 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 13 564,76 | 13 446,38 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 35,66 | 48,71 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - | 3,96 |
| 5 | земли лесного фонда | 2328,0 | 2328,0 |
| 6 | земли водного фонда | - | - |
| 7 | земли запаса | - | 12 |

## ГЛАВА 4 – Инфраструктура

### 4.1 Транспортная инфраструктура

Для улучшения функционирования транспортной сети предполагается осуществление следующих мероприятий:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог;

- увеличение финансового обеспечения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, в первую очередь повышение качества дорожного полотна;

- создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских администраций;

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;

- обеспечение устойчивого автобусного сообщения.

### 4.1.1 Внешний транспорт

Мероприятия, предусмотренные ГКУ «Главное управление автомобильных дорог в Нижегородской области» на расчетный срок:

- строительство автомобильных дорог, проходящих по улицам Завражная и Нагорная в с. Карабатово (протяженность 2,0 км).

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-	строительство подъезда к д. Чайпоселок (расчетный срок);

Таблица 4.1 – Основные технические параметры автомобильных дорог

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога IV категории протяжением, км | 2,35 |
| Расчетная скорость, км/час | 60-90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 м |
| Ширина обочин, м | - |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,0 |
| Ширина разделительной полосы, м | не требуется |
| Ширина земляного полотна, м | - |

-	строительство подъезда к д. Оболкино (первая очередь);

Таблица 4.2 – Основные технические параметры автомобильных дорог

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога IV категории протяжением, км | 0,75 |
| Расчетная скорость, км/час | 60-90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 м |
| Ширина обочин, м | - |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,0 |
| Ширина разделительной полосы, м | не требуется |
| Ширина земляного полотна, м | - |

-	строительство подъезда к д. Меленки (первая очередь);

Таблица 4.3 – Основные технические параметры автомобильных дорог

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога IV категории протяжением, км | 2,51 |
| Расчетная скорость, км/час | 60-90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 м |
| Ширина обочин, м | - |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,0 |
| Ширина разделительной полосы, м | не требуется |
| Ширина земляного полотна, м | - |

-	строительство подъезда к д. Ногавицино (первая очередь);

Таблица 4.4 – Основные технические параметры автомобильных дорог

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога IV категории протяжением, км | 2,07 |
| Расчетная скорость, км/час | 60-90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 м |
| Ширина обочин, м | - |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,0 |
| Ширина разделительной полосы, м | не требуется |
| Ширина земляного полотна, м | - |

-	строительство а/д, соединяющей д. Меленки и с.Андрейково (первая очередь);

Таблица 4.5 – Основные технические параметры автомобильных дорог

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога IV категории протяжением, км | 2,48 |
| Расчетная скорость, км/час | 60-90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 м |
| Ширина обочин, м | - |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,0 |
| Ширина разделительной полосы, м | не требуется |
| Ширина земляного полотна, м | - |

-	строительство а/д, соединяющей д. Сосновка, д. Пужаевка и д. Бурныковка (расчетный срок).

Таблица 4.6 – Основные технические параметры автомобильных дорог

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога IV категории протяжением, км | 2,92 |
| Расчетная скорость, км/час | 60-90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 м |
| Ширина обочин, м | - |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,0 |
| Ширина разделительной полосы, м | не требуется |
| Ширина земляного полотна, м | - |

Также планируется сохранение направлений грунтовых дорог с целью проведения процедур установления публичных сервитутов на земельных участках с целью обеспечения беспрепятственного прохода и проезда неограниченного круга лиц по следующим направлениям:

-	д. Мочалка – д. Колотуха;

-	д. Меленки – д. Курлаково;

-	с. Карабатово – д. Ногавицино;

-	с. Карабатово – граница Большемурашкинского района;

-	д. Меленки – д. Медведково.

### 4.1.2 Улично-дорожная сеть

Проектом сохраняется структура улично–дорожной сети.

Необходимо провести работы по укладке асфальтобетонного дорожного покрытия. Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо решенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

### 4.2 Инженерная инфраструктура

### 4.2.1 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

-	СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

-	Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание

-	РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

-	РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов социального и культурно бытового назначения, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

-	строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

-	замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

-	замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Мероприятия второго вида имеют организационный характер:

-	оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

-	оптимизация уровней напряжения в сети.

-	перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

-	совершенствование технологических процессов.

-	улучшение качественных характеристик технологических процессов.

-	совершенствование конструкций зданий и сооружений.

-	рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

Проектом предлагается на расчетный срок:

-	в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в закрытом исполнении;

-	замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и использование освобожденной территории под застройку;

-	замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей;

-	улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии.

Таблица 4.7 - Ориентировочный баланс электропотребления

| Наименование | Численность населения на 1-ю очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Расчетная электрическая нагрузка на 1-ю очередь, кВт | Расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Григоровский сельсовет | 1614 | 2780 | 1168500 | 1220750 |

### 4.2.2 Газоснабжение

Проектом предусмотрено развитие жилищного строительства, в связи с этим необходима прокладка газопровода низкого давления.

Проектом Схемы территориального планирования Большемурашкинского муниципального района предлагается развитие системы газификации поселения в следующих направлениях.

На первую очередь:

-	строительство распределительного газопровода до д. Колотуха;

-	установка газораспределительного пункта д. Колотуха.

На расчетный срок:

-	строительство распределительного газопровода до д. Чайпоселок;

-	установка газораспределительного пункта д. Чайпоселок;

-	строительство распределительного газопровода до д. Гужово;

-	установка газораспределительного пункта д. Гужово;

-	строительство распределительного газопровода до д. Никиткино;

-	установка газораспределительного пункта д. Никиткино;

-	строительство распределительного газопровода до д. Медведково;

-	установка газораспределительного пункта д. Медведково;

-	строительство распределительного газопровода до д. Сосновка;

-	установка газораспределительного пункта д. Сосновка;

-	строительство распределительного газопровода до д. Меленки;

-	установка газораспределительного пункта д. Меленки;

-	строительство распределительного газопровода до д. Ногавицино;

-	установка газораспределительного пункта д. Ногавицино;

-	строительство распределительного газопровода до д. Оболкино;

-	установка газораспределительного пункта д. Оболкино.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах.

Защита газопроводов от коррозии осуществляется комплексно: нанесением антикоррозионного покрытия на  наружную поверхность труб, арматуры, соединительных деталей и применением электрохимических средств защиты.

Газорегуляторные пункты приняты в шкафном исполнении, в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Для предотвращения попадания на трубопроводы и оборудование ГРПШ блуждающих токов и защитных токов из подземных стальных газопроводов на входном и выходном газопроводах ШРП предусматривается установка изолирующих фланцевых соединений.

Таблица 4.8 - Ориентировочный баланс газопотребления на расчетный срок

| № | Наименование | Потребление газа на 1-ю очередь, нм3/год | Потребление газа на расчетный срок, нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Григоровский сельсовет | 272,1 | 367,2 |

### 4.2.3 Теплоснабжение

Все индивидуальное жилье на перспективу обогревается от автономных нагревателей, работающих на газе и обслуживающих один дом. Многоквартирные дома и общественные объекты обогреваются от котельных, работающих на газе.

В тех населенных пунктах, где газоснабжение планируется на перспективу или не планируется, отопление осуществляется на твердом либо жидком топливе.

### 4.2.4 Водоснабжение

Системы водоснабжения сельских населенных пунктов применяются низкого давления, с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается (на первую очередь):

-	в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

-	скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

-	контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

-	выполнить ограждения I пояса ЗСО;

-	в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

-	исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

-	снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

-	внедрение систем учета потребления питьевой воды как для промпредприятий, так и для населения;

- проведение реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений с большим износом.

### 4.2.5 Противопожарное водоснабжение

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии с СП 8.13130.2009 и приведены в таблице 4.9.

Для площадок промышленных зон, существующих и осваиваемых в перспективе, предусмотрено сооружение противопожарных резервуаров с суммарной емкостью на каждой площадке не менее 50 м3, также возможно использование существующих озер и прудов в качестве пожарных водоемов.

Таблица 4.9 – Водопотребление на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожароту-шение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| I очередь строительства |
| 1 | с. Григорово | 160 | 68,00 | 3,40 | 6,80 | 21,25 | 162,00 | 261,45 |
| 2 | с. Карабатово | 160 | 38,56 | 1,93 | 3,86 | 12,05 | 135,00 | 191,39 |
| 3 | с. Курлаково | 160 | 26,56 | 1,33 | 2,66 | 8,30 | 135,00 | 173,84 |
| 4 | прочие нас. пункты | 80 | 6,00 | - | - | 3,75 | - | 9,75 |
| Расчетный срок |
| 1 | с. Григорово | 180 | 103,14 | 5,16 | 15,47 | 28,65 | 162,00 | 314,42 |
| 2 | с. Карабатово | 160 | 52,00 | 2,60 | 7,80 | 16,25 | 135,00 | 213,65 |
| 3 | с. Курлаково | 160 | 35,84 | 1,79 | 5,38 | 11,20 | 135,00 | 189,21 |
| 4 | прочие нас. пункты | 80 | 8,16 | - | - | 5,10 | - | 13,26 |

### 4.2.6 Водоотведение

На расчетный срок проектом предлагается создание централизованной системы канализации с комплексом очистных сооружений в с. Григорово.

Остальные населенные пункты рекомендуется канализовать автономными системами полной биологической очистки заводского изготовления или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предусматривается охват централизованной канализацией промышленных предприятий с обязательной очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях. Промышленные сточные воды перед сбросом в систему бытовой канализации обязательно проходят предварительную очистку с доведением концентрации вредных веществ до показателей, допустимых нормами.

Таблица 4.10 – Предложения по очистным сооружениям

| № п/п | Название населенного пункта | Расход стоков по населенному пункту, м3/сут | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетн. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Григорово | 61,20 | 96,69 | Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут |
| Всего: | 61,20 | 96,69 |  |

Таблица 4.11 – Водоотведение на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водоотв., л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные стоки, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I очередь строительства |
| 1 | с. Григорово | 160 | 51,00 | 2,55 | 7,65 | 61,20 |
| 2 | с. Карабатово | 50 | 12,05 |  |  | 12,05 |
| 3 | с. Курлаково | 50 | 8,30 |  |  | 8,30 |
| 4 | прочие населенные пункты | 25 | 1,88 |  |  | 1,88 |
| Расчетный срок |
| 1 | с. Григорово | 180 | 77,36 | 3,87 | 15,47 | 96,69 |
| 2 | с. Карабатово | 50 | 16,25 |  |  | 16,25 |
| 3 | с. Курлаково | 50 | 11,20 |  |  | 11,20 |
| 4 | прочие населенные пункты | 25 | 2,55 |  |  | 2,55 |

# РАЗДЕЛ III – Зоны с особыми условиями использования территории

### 3.1 Объекты культурного наследия

На территории Григоровского сельсовета расположены следующие объекты культурного наследия:

Таблица 3.1 – Список объектов культурного наследия

| Наименование ОКН | Датировка ОКН | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Место нахождения ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты культурного наследия |
| Казанская церковь | 1770 | Ф | 176* | с. Григорово |

Примечание*:

-	176 – Указ Президента Российской Федерации от 20.02.95 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Охрана объектов культурного наследия

На территориях, подлежащих хозяйственному освоению, необходимо проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (археологических полевых работ), в целях обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (строительство зданий и сооружений, артезианских скважин и водонапорных башен, авто- и железных дорог, прокладка инженерных сетей, коммуникаций и т.п.) осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Финансирование работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

### 3.2 Особо охраняемые территории и объекты

На территории сельского поселения Григоровский сельсовет особо охраняемые территории отсутствуют.

На территории сельского поселения Григоровский сельсовет планируется строительство базы отдыха в районе д. Гужово, в связи с чем проектом генерального плана предусматривается вывод из состава земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 3,96 га (кадастровый номер 52:31:0060001:589) с последующим переводом в состав земель особо-охраняемых территорий и объектов.

# РАЗДЕЛ IV – Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе проекта «Генерального плана сельского поселения Григоровский сельсовет Большемурашкинского района Нижегородской области» на основании заданий на проектирование, выданных администрацией района.

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

-	соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

-	обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

-	научно-обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Положение о водоохранных зонах водных объектов и их защитных прибрежных полосах (№ 1404 от 23.11.1996г.);

-	Водный кодекс РФ. Ст. 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### 4.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Состояние окружающей среды тесно связано с особенностями жизнедеятельности населения.

В целом экологическую обстановку в поселении можно назвать удовлетворительной. Основными причинами негативно влияющими на  экологическую обстановку в поселении являются:

-	не соблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных, коммунальных и складских объектов;

-	отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от производственных зон и ряда предприятий;

-	отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и предприятий;

-	отсутствие очистных сооружений сточных вод и сброс их в водоемы и на открытый рельеф местности;

-	неудовлетворительная организация сбора и утилизации бытовых отходов.

Это приводит к нарастанию экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха, почв, водных объектов особо токсичными веществами, (включая свинец, цинк, ртуть, фенол и др.). Использование загрязненных вод для полива приусадебных садов и огородов, наряду с загрязнением почвы, обуславливает риск выращивания экологически недоброкачественной сельскохозяйственной продукции (с содержанием тяжелых металлов и пестицидов в плодах и овощах).

### 4.2 Санитарная очистка территории

Бытовые и промышленные отходы

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения является одной из основных экологических проблем.

Актуальной остается проблема сокращения объема накопленных и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения и совершенствования технологий по их переработке.

Проектом предусматривается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

Объектами образования ТБО являются население сельского поселения, учреждения и предприятия общественного назначения, а так же промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения.

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, улично-дорожная сеть, тротуары, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения, объекты с обособленной территорией, кладбища.

Твёрдые бытовые отходы с территории сельсовета вывозится на полигон ТБО в р.п. Большое Мурашкино.

Таблица 4.1 – Характеристика полигона ТБО

| Наименование объекта | Место размещения объекта | Площадь, га | Акт на право пользования земельным участком | Заключение гос. экспертизы на проектную документацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полигон ТБО р.п.Б.Мурашкино | в 1 км к северо-западу от р.п. Б.Мурашкино | 5,4 | Распоряжение Большемурашкинской администрации №69 от 02.08.1999 г. | №278-э от 30.12.2002 г. |

Проектные предложения

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в районе являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов;

- повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов.

Проектом предусматривается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Централизованная система сбора, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления должна осуществляться специализированной управляющей организацией, имеющей лицензию по обращению с отходами.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на проектируемой территории предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В наиболее крупных населенных пунктах сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (от 240 л до 1,1 куб. м).

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

Согласно СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

В связи с тем, что на территории поселения располагается животноводческое предприятий, то актуален вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства.

Необходимо и дальше развивать направление, связанное с переработкой отработанного сырья.

Требования к переработке и утилизации отходов животноводческих предприятий изложены в Нормах технологического проектирования (НТП-17-99). НТП-17-99 предусматривает удаление навоза из помещений, где содержатся животные в так называемый карантинный резервуар, где он должен выдерживаться не менее 6 суток, прежде чем поступит на дальнейшее хранение или переработку. В случае вспышки заболевания навоз больных животных не будет смешиваться с навозом, находящимся на хранении.

Опыт эксплуатации животноводческих предприятий различного типоразмера, характеризующихся разнообразием технологических особенностей производства продукции показал, что система подготовки навоза на фермах и комплексах до настоящего времени не обеспечивает степени переработки органических отходов, позволяющих надежно предотвратить загрязнение объектов окружающей природной среды (водоемы, почвы, атмосферный воздух) при их утилизации.

Большие объемы органических отходов (навоза и помета), образующихся в процессе деятельности животноводческих предприятий, сложность реализации инженерно-технических задач их подготовки, переработки и утилизации указывают на необходимость использования разнообразных способов решения проблемы эффективной обработки навоза и помета.

Одним из направлений решения проблемы эффективной переработки органических отходов является подготовка жидкого навоза и помета к использованию для полива на земледельческих полях. При этом твердая фракция компостируется, а жидкая после выдерживания и обеззараживания поступает на полив полей, где проводится почвенная очистка и доочистка стоков.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», неутилизируемые твердые бытовые отходы из Григоровского сельсовета должны вывозиться на межмуниципальный полигон в Сергачском районе, который, согласно Постановлению Правительства Нижегородской области от 11 ноября 2009 г. N 853, будет обслуживать Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Лысковский, Сеченовский, Сергачский районы, правобережье Краснооктябрьского и Большемурашкинского районов.

Программой  «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» не предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса в Большемурашкинском районе. Все отходы должны направляться на межмуниципальные полигоны, на базе которых будут организованы сортировочные и перерабатывающие комплексы.

Проектом предлагается на первую очередь:

-	разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории поселения;

-	ликвидация несанкционированных свалок и существующих мест захоронения ТБО после ввода в эксплуатацию Комплекса утилизации твердых бытовых отходов в Сергачском районе Нижегородской области, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

-	сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

-	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов.

Биологические отходы

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193) уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Все скотомогильники на территории Григоровского поселения должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

На территории Григоровского сельсовета расположены следующие скотомогильники:

Таблица 4.2 – Характеристика скотомогильников

| № п/п | Местонахождение | Удаление от ближайшего населенного пункта, м | Ограждение | Площадь, м2 | Санитарная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата первого захоронения | Захоронения животных, павших от сибирской язвы | Дата последнего захоронения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Никиткино | 1500 | - | 500 | 1909 | 1909 | 1935 |
| 2 | д. Гужово | 2000 | - | 500 | 1905 | - | 1942 |
| 3 | с. Курлаково | 2000 | - | 400 | 1928 | 1943 | 1944 |
| 4 | д. Сосновка | 2000 | - | 900 | 1945 | 1945 | 1962 |
| 5 | д. Оболкино | 1000 | - | 500 | 1923 | 1923 | - |
| 6 | д. Спирино | 1500 | - | 500 | 1909 | 1909 | 1935 |
| 7 | с. Курлаково | 2000 | - | - | - | - | - |
| 8 | д. Гужово | 1500 | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Медведково | 2000 | - | 100 | 1980 | - | - |

Таблица 4.3 – Перечень сибироязвенных скотомогильников

| № п/п | Регистрационный номер | Наименование населенного пункта | Степень опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | С-12-06/122 | д. Оболкино | 4 |
| 2 | С-13-06/123 | д. Сосновка | 4 |
| 3 | С-14-06/124 | д. Спирино | 4 |
| 4 | С-15-06/125 | с. Курлаково | 4 |
| 5 | С-16-06/126 | д. Гужово | 4 |
| 6 | С-04-06/114 | д. Никиткино | 4 |

Основными нарушениями содержания скотомогильников в Григоровском сельсовете являются:

- несоблюдение санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий скотомогильников;

- отсутствие ограждения и указателей большинства скотомогильников, отсутствие ограждения, оканавливания и обваловки скотомогильников.

На первую очередь проектом генерального плана предлагается провести консервацию скотомогильников с сокращением санитарно-защитной зоны.

Разрешение на сокращение санитарно-защитной зоны выдается в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Данное разрешение можно получить только после исследования состояния скотомогильника, а именно анализа проб почвы для оценки уровня ее микробиологического и химического загрязнения.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. (В соответствии с Ветеринарно-санитарными Правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

### 4.3 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна. Анализ состояния атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Состояние производственной базы и инфраструктуры оказывают негативное влияние на воздушный бассейн. В Григоровском сельсовете размещаются в основном сельскохозяйственные предприятия.

Негативное влияние на экологическую обстановку в поселении оказывают животноводческие предприятия (складирование навоза), отходы предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также несанкционированные свалки бытовых отходов.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Грузовой транзитный транспорт в настоящее время следует по магистральной автодороге регионального значения «Большое Мурашкино-Перевоз». Санитарно-защитная зона, равная 100 метрам, соблюдается (СНиП 2.07.01-89* п.6.9). В полосу отвода не попадают жилые дома, также присутствует полоса растительности. Однако близость с дорогой продолжает оставаться одним из самых неблагоприятных факторов для экологии района.

Рекомендуется увеличивать ширину защитной зеленой полосы. К посадке рекомендуются широколистные газоустойчивые деревья.

В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выбрасывается диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, сажа, бензапирен.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения на автомагистралях, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Характеристика размеров санитарно-защитных зон от существующих предприятий представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Характеристика размеров санитарно-защитных зон существующих предприятий и объектов

| Наименование объекта | Местоположение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанпиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПК «Колос» Ферма КРС на 300-1200 голов | с. Григорово | Растениеводство в сочетании с животноводством | 300/3 |
| Производство кабельных барабанов | с. Карабатово | - | 100/4 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры (различных газоанализаторов).

Проектные предложения

В целях решения задач охраны окружающей среды сельского поселения Григоровский сельсовет Большемурашкинского района в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

-	 вынос из санитарно-защитной зоны кладбищ в с. Григорово и с. Курлаково, а также склада ГСМ в с. Григорово существующей жилой застройки;

-	разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий сельского поселения;

-	обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

-	использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

-	организация системы контроля над выбросами автотранспорта;

-	совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (повышение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

-	внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля над состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

-	для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ - для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети IV категории.

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется:

-	установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

-	создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

-	организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях района согласно нормативам;

-	разработка сводного тома ПДВ для муниципального образования Григоровский сельсовет Большемурашкинского муниципального района.

### 4.4 Оценка состояния подземных и поверхностных вод

Оценка состояния водных объектов

Гидрографическая сеть сельского поселения довольно разветвленная. Главным водным объектом является р. Сундовик, р. Палец, р. Удома и р. Пужава.

Мониторинг поверхностных вод на территории поселения не проводится, наблюдательная сеть не оборудована.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от организованных источников являются недостаточно очищенные сбросы от предприятий, недостаточно очищенные коммунально-бытовые сбросы населенных пунктов.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от неорганизованных источников являются котельные, свалки.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, пестициды и др. вещества.

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Население сельского поселения Григоровский сельсовет обеспечивается питьевой водой из подземных источников (артезианские скважины, колодцы).

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

В связи с изложенным, необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к ремонту и строительству очистных сооружений, экологической модернизации технического оборудования и производств, ведению учета сброса сточных вод.

Водоохранные зоны водных объектов

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ. В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для р. Сундовик ширина водоохранной зоны составляет 200 метров, для р. Пужава, р. Удома и р. Палец – 100 метров, для остальных рек и ручьев Григоровского сельсовета – 50 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 35 м от обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона в три и более градуса.

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:

-	использование сточных вод для удобрения почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, дополнительно запрещается:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов;

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- 	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-	прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

-	развитие системы бытовой канализации;

- 	проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте сельсовета;

- 	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- 	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- 	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из трех поясов: первого – строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения; второго и третьего – режима ограничения включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

-	запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

-	бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Для подземных источников водоснабжения граница первого пояса охраны принимается равной 50 м от скважин. Граница первого пояса охраны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии от стен контактных резервуаров, осветлителей, фильтров не менее 50 м, от стен остальных сооружений не менее 15 м.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Проектные предложения

Проектом генерального плана рекомендуется:

-	благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

-	замена ветхих участков водопроводных сетей;

-	ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

-	использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

-	выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородах;

-	не допускать во II поясе ЗСО загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

-	оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	ликвидация недействующих скважин.

### 4.5 Состояние и загрязненность почв

В ландшафтах сельского поселения главный фон составляют серые лесные почвы различного механического состава. По долинам р. Сундовик и ее притоков распространены большие массивы аллювиальных дерновых почв. Почвы на водоразделах подвержены сильному смыву.

Данных о качественном и количественном загрязнении почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям по Большемурашкинскому району нет, так как лабораторные исследования почвы не проводились.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках поселения существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

Источники антропогенного воздействия представлены:

- источниками локального влияния;

- мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия;

- передвижными источниками, т.е. автотранспортом.

К источникам локального влияния относятся предприятия поселения и свалки.

Накапливаемые в почвах органические соединения являются сильными токсикантами. В результате антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному изменению.

Анализ состояния почвенного покрова выполнен в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03г. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- зон санитарной охраны водоемов;

- прибрежных зон;

- санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и чрезвычайно-опасные.

Чистые почвы используются без ограничений.

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Проектные предложения

Проектом генерального плана предлагается:

-	организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв сельсовета в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания населения;

-	принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения;

-	обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства сельсовета, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения.

С этой целью:

-	запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

-	запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

-	запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

-	обеспечить организацию отвода дождевых вод;

-	обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.

-	увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов;

-	практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

### 4.6 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта. Характеристика зеленого фонда

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика поселка и деревни; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства.

Природные территории

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

Озелененные территории

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10 м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

-	снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

-	снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

-	снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

### 4.7 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

Шум

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки, не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории сельского поселения Григоровский сельсовет является автомобильный транспорт.

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не разработана.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автомобильного транспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

-	содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; улучшение качества дорожного покрытия;

-	проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- 	устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

- 	строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- 	применение экранирующей застройки нежилого назначения.

Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП.

Согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция изменений и дополнений №3 от 09.09.2010 №122) и п. 4.1 СанПин 2971-84от 23.02.1984 г: «в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м».

Согласно п. 1.1 СанПин 2971-84 (утв. Главным государственным санитарным врачом СССО 23.02.1984 №2971-84) защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей не требуется.

В сельском поселении Григоровский сельсовет имеются линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны ЛЭП:

-	напряжением 10 кВ – 10 м;

-	напряжением 35 кВ – 15 м.

### 4.8 Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды при эксплуатации коммунальных объектов

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в сельском поселении Григоровский сельсовет необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 	организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- 	совершенствование технологических процессов на предприятиях;

- 	канализование сельского поселения;

- 	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- 	организация локальной очистки стоков на сельскохозяйственных предприятиях;

- 	разработка шумовой карты сельского поселения;

-	для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенствованных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве новых жилых образований;

- 	проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в поселении;

- 	проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

- 	корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды;

- 	выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- 	ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- 	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пластик и т.д.);

- 	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- 	разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения поселения.

# РАЗДЕЛ V – Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к вопросам местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности относится организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населённых пунктов относится включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории сельского поселения Григоровский сельсовет следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте, понизительной подстанции, взрывопожароопасность;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

### 5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения в Нижегородской области за последние 8 лет выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайных ситуаций природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество в области не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Опасные метеорологические процессы и явления

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории поселения являются:

– грозы;

– ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

– подтопление территории;

– сильные морозы;

– снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

– град с диаметром частиц более 20 мм;

– гололед с диаметром отложений более 200 мм;

– сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы).

Характеристика поражающих факторов указанных метеорологических процессов приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1- Характеристика поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Сильный ветер, обильные продолжительные дожди и снегопады, гололедные явления, аномально низкие и высокие температуры воздуха возможны на всей территории поселения. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Территория сельского поселения Григоровский сельсовет относится к 1-ой категории сложности природных условий, в соответствии с Отраслевыми строительными нормами «Инженерные почвенно-мелиоративные и ботанико-культуртехнические изыскания», утвержденными Первым заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации С.А. Данкверт 4 октября 2002 года (введены в действие 01.01.2003 г.).

Опасные гидрологические процессы и явления

Территория сельского поселения отличается довольно сконцентрированной речной сетью, принадлежащей в основном бассейну р. Сундовик.

Река Сундовик протекает по восточной границе поселения. Наиболее крупными ее притоками, на территории сельсовета являются р. Удома, р. Палец и р. Пужава. Река Сундовик начинается на юге Большемурашкинского муниципального района на границе с Бутурлинским районом и впадает в р. Волга за пределами района.

Согласно гидрогеологическому районированию территория поселения входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Также по территории поселения протекает множество ручьев

По режиму уровней реки характеризуются четко выраженным высоким половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой зимней меженью. Подъем уровня весеннего половодья начинается обычно в середине апреля очень быстро и интенсивно, спад происходит менее интенсивно. Быстрое падение уровня воды наблюдается только в первые дни после пика, а затем интенсивность спада уменьшается. Обычно, весеннее половодье заканчивается в конце мая - середине июня.

Наиболее тяжелым последствием в период обильного весеннего половодья является возможное затопление посевных площадей, зданий и сооружений, расположенных непосредственно на берегах рек. Затопление будет носить местный характер, могут возникнуть транспортные неудобства у жителей близлежащих населенных пунктов, но в целом это не повлияет на функционирование сельского поселения Григоровский сельсовет.

Для защиты территории поселения от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Опасные геологические процессы и явлений

На территории сельского поселения Григоровский сельсовет возможны следующие экзогенные геологические процессы: оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод. С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезки и террасирования склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

-	регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

-	предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

-	строительство удерживающих сооружений;

-	агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

-	закрепление грунтов.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории сельского поселения Григоровский сельсовет, относятся лесные пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Лесные пожары

Данный вид пожаров не опасен для территории поселения, т.к. на территории расположено незначительное количество лесов.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Большемурашкинского района в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Районы размещения и маршруты эвакуации из зон лесных пожаров не предусмотрены в связи с отсутствием населённых пунктов, попадающих в зону перехода лесных пожаров. Маршруты движения к водоемам проходят по лесным дорогам защищенных опашкой лесных массивов.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое значение уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Противопожарное расстояние от границ застройки населенного пункта до лесных массивов должно быть не менее 15-50 м, такое же расстояние должно быть и от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного приусадебного участка до лесного массива.

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных Областных Программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

-	установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-	установить указатели и шлагбаумы;

-	организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

-	создание на предприятиях, в лесах и лесничествах, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-	содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-	осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

-	проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

-	осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» к мерам противопожарного обустройства лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, относятся:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

### 5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Потенциально опасных объектов (химически опасные объекты (ХОО), пожароопасные объекты) на территории сельского поселения не имеется.

Аварии на транспорте

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на территории поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения Б. Мурашкино – Перевоз.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По автодорогам перевозятся аварийно, -химически-опасные вещества (АХОВ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), поэтому участки автомобильных дорог, прилегающие к с. Григорово считаются потенциально-опасными объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории населенного пункта.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Малорастворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водородом. Не горюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органических веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации >= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смертельна при нескольких вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ:

| Наименование АХОВ | Количество АХОВ, на автотранспорте, т |
| --- | --- |
| Аммиак | 6 |
| Хлор | 0,9 |

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.

Результаты расчетов представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| Параметры | Характеристика |
| --- | --- |
| Вид транспорта | Автомобильный |
| Вид и количество АХОВ, т | Хлор, 0,9 | Аммиак, 6 |
| Время испарения АХОВ с площадки разлива, час | 1,493 | 1,362 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т | 0,162 | 0,043 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т | 0,494 | 0,144 |
| Глубина зоны заражения первичным облаком, км | 1,546 | 0,77 |
| Глубина зоны заражения вторичным облаком, км | 3,142 | 1,462 |
| Полная глубина заражения, км | 3,92 | 1,85 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 |
| Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | 24,05 | 5,355 |
| Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | 1,242 | 0,276 |

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9т и в радиусе 1,85 км при разрушении емкости с аммиаком 6 т.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах сельского поселения Григоровский сельсовет в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ

Аварийными ситуациями на автомобильных дорогах так же могут быть:

- разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;

- разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин".

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;

- образование зоны теплового излучения огненного шара.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, перевозящих СУГ и ЛВЖ, рассчитываем для следующих условий:

| Наименование пожароопасных веществ | Количество на автотранспорте, т |
| --- | --- |
| СУГ | 5 |
| ЛВЖ | 16 |

Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, М., ВНИИ ГОЧС,1994г.

Результаты расчетов представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ

|  | Автомобильный транспорт |
| --- | --- |
| Тип топлива | ЛВЖ | СУГ |
| Масса, т | 16 | 5 |
| Режим взрывного превращения | 5 | 4 |
| Зоны разрушений, м | Слабых | ,600 750 | 520 700 |
|  | Средних | 205 350 | 200 270 |
|  | Сильных | 95 140 | 115 125 |
|  | Полных | 49 65 | 40 60 |
| Зоны поражения, м | 99 % поражённых | 100 | 50 |
|  | 90 % поражённых | 103 | 60 |
|  | 50 % поражённых | 110 | 65 |
|  | 10 % поражённых | 115 | 75 |
|  | 1 % поражённых | 120 | 90 |
| Зона расстекления | 1000 | 900 |
| Параметры огненного шара | Q, КВт М2 | 63 | 43,17 |
| Время существования | T, сек | 9,22 | 6,8 |
| Радиус | R , м | 130 | 185 |
| Диаметр разлития, м |  | 23,3 | 7,8 |

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или существующие объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени тяжести (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 60-1000м от места аварии.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Коммунальные системы жизнеобеспечения

Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ поселения. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: высокий износ оборудования и объектов инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудования.

Крупные повреждения основных и резервных линий электроснабжения поселения в зимний период приведут к остановке работы основных котельных, систем водоснабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы.

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в районе обусловлено пожарами в котельных, зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями.

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах

Газоснабжение сельского поселения Григоровский сельсовет осуществляется природным газом от газораспределительной станции г. Княгинино, запитанной от проходящего по территории Княгининского района магистрального газопровода-отвода Пермь-Горький 1 (dу273, Р=5,4 МПа).

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

Зоны возможного поражения при авариях на проектируемых газопроводах, а также мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС рассчитаны в проектах газификации Краснооктябрьского района.

Аварии на радиационно-опасных объектах

В настоящее время на территории района радиационно-опасных объектов нет.

Аварии на гидродинамических объектах

На территории сельского поселения Григоровский сельсовет гидродинамические опасные объекты отсутствуют.

Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и мероприятия по их ликвидации приведена на карте «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

### 5.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасности (ПБ) муниципального района для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на территории района.

Медицинскую помощь специального профиля на территории Большемурашкинского района оказывают работники МБУЗ «Большемурашкинская ЦРБ», в состав которой входит дневной стационар на 105 коек, отделение скорой помощи, поликлиника на 150 посещений.

Первую неотложную медицинскую помощь на территории поселения могут оказать в фельдшерских пунктах, расположенных в с. Григорово, с. Карабатово, с. Курлаково и д. Гужово.

Служба охраны общественного порядка осуществляется на базе ОВД Большемурашкинского муниципального района.

Противопожарная охрана населенных пунктов сельского поселения Григоровский сельсовет осуществляется силами федеральной пожарной части, расположенной в с. Б. Мурашкино, где имеется 5 единиц техники, а также силами муниципальной пожарной охраны, расположенной в сельском поселении Григоровский сельсовет в с. Григорово и с. Карабатово, на балансе которых имеется по 1 единицы техники.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года и СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. На территории сельского поселения Григоровский сельсовет данное условие выполняется.

На территории сельского поселения Григоровский сельсовет противопожарные мероприятия выполнены в недостаточном объеме: противопожарные водоемы в населенных пунктах поселения не организованы согласно требованиям нормативных документов, не имеется сетей противопожарного водопровода с установленными на них пожарными гидрантами. Материально-техническая база подразделений пожарной охраны не в полной мере отвечает требованиям пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности, на территории сельского поселения Григоровский сельсовет на первую очередь необходимо предусмотреть приобретение переносных пожарных мотопомп, очистку и углубление пожарных водоемов и ремонт подъездных путей к ним, с установкой указателей подъезда к водоемам и организацией освещения около них. А также оборудование водоемов (водоисточников) площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года в соответствии с положениями п. 9.4 СП 8.13130.2009.

Кроме того, одними из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны поселения является оснащение зданий общественного пользования первичными средствами тушения пожаров, приобретение и установка электросирен для оповещения населения.

На расчетный срок, для ликвидации пожаров в на территории сельского поселения Григоровский сельсовет необходимо доукомплектовать пожарную часть, увеличить количество едениц техники, штатную численность обслуживающего персонала, организовать добровольную пожарную дружину в поселке. Члены пожарной дружины должны контролировать пожарную обстановку на территории населенного пункта особенно в период жаркого лета в лесах и в случае пожара принять все возможные меры по ликвидации очага пожара до прибытия пожарного расчета к месту аварии.

Руководителями организаций и объектов на базе существующих специализированных служб и подразделений (медицинской, ветеринарной, строительных и ремонтных организаций) следует создавать нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.

Информационное обеспечение функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС осуществляется отделом по делам ГО ЧС администрации муниципального района, администрациями сельских поселений, специально-уполномоченными должностными лицами по выполнению мероприятий ГО ЧС объектов экономики.

Задачи системы оповещения должны быть направлены на оповещение должностных лиц, органов управления и сил гражданской обороны местного, объектового уровней и их должностных лиц, а также населения, проживающего на территории поселения.

Реализация мероприятий пожарной безопасности позволит уменьшить количество ЧС и ущерб от них, своевременное оповещение об угрозе и возникновении ЧС позволит сохранить жизнь и здоровье людей.

При необходимости эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится в соответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах районов.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим порядком.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой радиоактивного, химического, биологического заражения местности на территории района в оперативном порядке переводятся на рабочий режим защитные сооружения ГО – противорадиационные укрытия (ПРУ). На территории поселения нет ПРУ.

Главное управление ГО ЧС района располагается в р.п. Б. Мурашкино.

Для обеспечения экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности на территории сельского поселения Григоровский сельсовет требуется:

– создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории района;

– разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств района;

– дополнительное оснащение средствами ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций;

– проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств;

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 28.11.2011г. №71 «Об утверждении административного регламента министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставление государственной услуги по согласованию специальных технических условии для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности» по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

# РАЗДЕЛ VI – Основные технико-экономические показатели

Таблица  6.1 - Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На первую очередь до 2018 г. | На расчетный срок до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Территория МО сельское поселение Григоровский сельсовет |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 16481,0 | 16481,0 | 16481,0 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 552,58 | 641,95 | 641,95 |
|  |  | % | 2,2 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Численность населения |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1225 | 1614 | 2780 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | 0,5 | 10,9 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 128 | - | - |
|  |  | % от общей численности населения | 10,4 | - | - |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 791 | - | - |
|  |  | % от общей численности населения | 64,6 | - | - |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 306 | - | - |
|  |  | % от общей численности населения | 25,0 | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир | 31,96 | 31,98 | 33,41 |
|  |  | количество домов | 624 | - | - |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 26,1 | 26,0 | 26,0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 4.1.1 | Детский сад | объект (мест) | 1 (100) | 1 (100) | 1 (100) |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект (мест) | 2 (120) | 2 (120) | 2 (120) |
| 4.2 |  | Объекты здравоохранения |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 |  | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.3.1 | Клуб | объект (мест) | 3 (700) | 3 (700) | 3 (700) |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 3 | 3 | 3 |
| 4.3.3 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 |  | Объекты административно-делового назначения |
| 4.4.1 | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 |  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.5.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего | км | 14,93 | - | - |
| Продолжение таблицы 6.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 |  | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/в сутки | 89,66 | 636,43 | 730,54 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/в сутки | 86,55 | 139,12 | 199,14 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км | 30,28 | 30,28 | 31,55 |
| 6.2 |  | Водоотведение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/в сутки | 88,24 | 93,43 | 126,69 |
| 6.3 |  | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт | - | 950 | 950 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей: | км | - | - | - |
| 6.4 |  | Газоснабжение |
| 6.4.1 | Потребление газа - всего в том числе: | м3/год | - | 272100 | 367200 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа | магистрального газопровода-отвода Пермь-Горький 1 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей, в том числе: | км | 22,5 | - | - |
|  | магистральный газопровод | км | - | - | - |
|  | газопровод высокого давления | км | 22,5 | - | - |