Администрация Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

схема территориального планирования

большемурашкинского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

НИЖЕГОРОДСКОЙ области

Том I

Часть 1.  Положения о территориальном планировании

Заказчик: Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

Договор: № 7 К от 28.11.2011 г.

Исполнитель: ООО НИЦ «Земля и город»

г. Нижний Новгород - 2013 г.

Список исполнителей - участников подготовки проекта схемы

территориального планирования Большемурашкинского муниципального 
района Нижегородской области

Заказчик

Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области, р.п.Б.Мурашкино

Исполнитель

ООО НИЦ «Земля и город» г. Нижний Новгород

Директор ___________________________________________________П.И. Комаров

Главный архитектор __________________________________________М.Э. Клюйкова

Инженер отдела территориального планирования _________________И.А. Шибаев

В подготовке проекта схемы территориального планирования также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТОМ  I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Содержание Тома I

| Часть 1 Положения о территориальном планировании |  |
| --- | --- |
| Общие положения | 8 |
| Нормативная база | 10 |
| Раздел 1 Описание целей и задач территориального планирования | 13 |
| Раздел 2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 15 |
|  | Глава 1 Предложения по направлениям комплексного развития и концепции пространственной организации территории | 15 |
|  | Глава 2 Приоритеты и последовательность развития территорий | 19 |
|  | Глава 3 Перечень предложений и мероприятий по территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района | 22 |

Приложения к первой части схемы территориального планирования – предложения и мероприятия по территориальному планированию.

Перечень предложений по территориальному планированию Большемурашкинского муниципального района, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней.

Часть 2. Карты территориального планирования

| № п/п | Название |
| --- | --- |
| Раздел 3 Основной чертеж схемы территориального планирования |
| Карта 1 | Основной чертеж |
| Раздел 4 Карты границ территорий, земель и ограничений использования территорий |
| Карта 2 | Карта административных границ и предложений по развитию административно-территориального устройства |
| Карта 3 | Карта границ территорий и земель (проектное предложение) |
| Карта 4 | Карта ограничений использования территории (проектное предложение) |
| Раздел 5 Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения |
| Карта 6 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства |

Содержание Тома II

РАЗДЕЛ 1.

Общие положения

| 1.1 | Введение | 8 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Нормативная база | 9 |
| 1.3 | Описание целей и задач территориального планирования | 12 |
| 1.4 | Исходные данные | 13 |
| 1.5 | Историческое развитие и экономическая база территории | 13 |
| 1.6 | Социально-демографическая база | 17 |
| 1.7 | Природные условия и ресурсы территории | 32 |
| 1.8 | Комплексная оценка территории | 40 |

РАЗДЕЛ 2.

Административно-территориальное устройство

| 2.1 | Административно-территориальное устройство | 42 |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 3.

Охрана окружающей среды. Ограничения использования территории. Обращение с отходами потребления

| 3.1 | Охрана атмосферы | 47 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Охрана водных ресурсов | 52 |
| 3.3 | Минерально-сырьевые ресурсы | 60 |
| 3.4 | Охрана почвенных ресурсов | 60 |
| 3.5 | Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории | 62 |
| 3.6 | Охрана биологических ресурсов | 70 |
| 3.7 | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 71 |

РАЗДЕЛ 4.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера

| 4.1 | Цели и задачи оценки риска | 75 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Описание основных опасностей на территории района | 76 |
| 4.3 | Объекты по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий ЧС | 92 |

РАЗДЕЛ 5.

Планировочная организация территории

| 5.1 | Развитие системы расселения района | 98 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Населенные пункты, исключаемые из реестра населенных пунктов | 100 |
| 5.3 | Предложения по изменению административно-территориального устройства | 101 |

РАЗДЕЛ 6.

Транспортная инфраструктура

| 6.1 | Современное состояние | 102 |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 106 |

РАЗДЕЛ 7.

Инженерная инфраструктура

| 7.1 | Водоснабжение | 108 |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Водоотведение | 125 |
| 7.3 | Теплоснабжение | 132 |
| 7.4 | Электроснабжение | 133 |
| 7.5 | Связь | 134 |
| 7.6 | Газоснабжение | 136 |

РАЗДЕЛ 8.

Объекты социально-бытового обслуживания, туризма и культурного наследия

| 8.1 | Учреждения образования | 144 |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Учреждения здравоохранения | 149 |
| 8.3 | Учреждения культуры и искусства | 154 |
| 8.4 | Физкультура и спорт | 159 |
| 8.5 | Торговые предприятия и предприятия бытового и коммунального обслуживания | 162 |
| 8.6 | Пожарные депо | 166 |
| 8.7 | Расчет обеспеченности учреждений обслуживания | 167 |
| 8.8 | Туризм и рекреация | 170 |
| 8.9 | Объекты культурного наследия | 177 |

РАЗДЕЛ 9.

Жилищное строительство

| 9.1 | Современное состояние жилого фонда | 182 |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Мероприятия по развитию жилищного строительства | 184 |

РАЗДЕЛ 10.

Производственная сфера

| 10.1 | Современное состояние народного хозяйства | 186 |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Развитие агропромышленного производства | 190 |

РАЗДЕЛ 11.

Охрана объектов культурного наследия

| 11.1 | Охрана объектов культурного наследия | 197 |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Обременение прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия, на земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению | 201 |
| 11.3 | Противопожарные мероприятия по защите памятников культурного наследия | 203 |

РАЗДЕЛ 12.

Технико-экономические показатели проекта

| 12.1 | Показатели проекта | 205 |
| --- | --- | --- |

Перечень карт в составе материалов по обоснованию

| № п/п | Название |
| --- | --- |
| Раздел 13. Информация о состоянии территории. Анализ комплексного развития территории. |
| Карта 1 | Карта административных границ. Существующее положение |
| Карта 2 | Карта границ территорий и земель |
| Карта 3 | Карта размещения объектов транспортной инфраструктуры |
| Карта 4 | Карта размещения объектов здравоохранения |
| Карта 5 | Карта размещения объектов образования и культуры |
| Карта 6 | Карта размещения пожарных депо |
| Карта 7 | Карта размещения объектов электроснабжения |
| Карта 8 | Карта размещения объектов водоснабжения и водоотведения |
| Карта 9 | Карта размещения объектов связи |
| Карта 10 | Карта размещения объектов газоснабжения |
| Карта 11 | Карта ограничений использования территории |
| Карта 12 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера |
| Карта 13 | Карта направлений комплексного развития территории |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема территориального планирования выполнена на основании постановления администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области от 30.09.2011 г. № 710 «О подготовке Схемы территориального планирования Большемурашкинского района Нижегородской области». Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ, Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», программ социально-экономического развития Большемурашкинского муниципального района на 2012 г., Устава Большемурашкинского муниципального района, комплексных программ развития Большемурашкинского муниципального района, а также, с учетом положений Схемы территориального планирования Нижегородской области.

Подготовка Схемы территориального планирования осуществлялась на основании технического задания в соответствии с требованиями технических регламентов, охраны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Согласно техническому заданию на разработку схемы территориального планирования графические материалы подосновы разрабатывались по следующей технологии:

-	в качестве основного материала для оцифровки территорий между населенными пунктами использовалась картографическая съемка масштаба 1:50 000;

-	для уточнения информации по территориям населенных пунктов использовались топографическая съемка масштаба 1:10 000.

Оцифровка производилась в масштабе 1:50 000.

Схема территориального планирования содержит две части:

— часть первая - положения о территориальном планировании (текстовая часть);

— часть вторая - схемы территориального планирования (графические материалы).

Кроме того, имеются материалы по обоснованию проекта схемы территориального  планирования в виде графических материалов и пояснительной записки, включающей в себя:

—	обоснование решения задач территориального планирования;

—	обоснование мероприятий и предложений по территориальному планированию и этапам их выполнения;

—	перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

—	оценку экологической ситуации территории и перечень мероприятий по ее улучшению.

Схема территориального планирования подготовлена с учетом периода планирования, завершение которого определяется достижением показателей в отношении:

—	развития сети объектов обслуживания различных видов, относящихся к объектам местного значения;

—	строительства дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры местного значения;

—	развития объектов инженерно-технического обеспечения местного значения.

Схему территориального планирования планируется реализовывать по этапам:

— первый этап – до конца 2017 года;

— второй этап (расчетный срок) – с 2018 года до конца 2040 года.

Исходный год проектирования – 2011 год.

Применительно к каждому этапу определены свои прогнозно-целевые показатели, которые соотносятся с планируемыми объектами строительства и реконструкции, которые в свою очередь зафиксированы на схемах территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования не утверждаются. Расчеты, аналитические выводы, схемы и графики используются исключительно для обоснования при определении показателей и мероприятий схемы территориального планирования.

В схеме территориального планирования даны предложения и рекомендации по развитию территорий отдельных муниципальных образований, входящих в состав  Большемурашкинского муниципального района, в том числе по интенсивности и параметрам, максимально эффективного использования ресурсного и инфраструктурного потенциала, сохранения индивидуальных особенностей отдельных территорий,  с учетом комплексного развития района в целом. Эти предложения могут быть использованы органами муниципального самоуправления при принятии ими управленческих решений, в процессе подготовки генеральных планов и правил землепользования и застройки территорий поселений.

# НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ (ред. от 11.07.2011);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 11.07.2011);

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 11.07.2011);

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 01.07.2011);

Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ "О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую";

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности";

Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 года №178 "Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. №85 "Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" (вместе с "Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности", "Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров");

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 09.09.2010), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995);

"СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820;

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

Схема территориального планирования Нижегородской области, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 №254;

Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

Закон Нижегородской области от 24.10.2005 №166-З «Об утверждении границ, состава территории Большемурашкинского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Большемурашкинского муниципального района».

Муниципальная целевая программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2011-2020 годы», утверждена постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 29.09.2011 года № 709;

Муниципальная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры   Большемурашкинского муниципального района  Нижегородской области на 2011-2013 годы", утверждена постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 12.11.2010г.  № 787;

Муниципальная целевая программа «Улучшение качества водоснабжения населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2014 годы», утверждена постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 13.09.2010 года № 633;

Муниципальную целевую программу « Развитие физической культуры и спорта  Большемурашкинского муниципального района на 2011 – 2013 годы», утверждена постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 01.11.2010 года № 771.

# РАЗДЕЛ 1.

# ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Главными целями подготовки «Схемы территориального планирования Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» являются:

1)	создание документа территориального планирования Большемурашкинского района Нижегородской области, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния района на период порядка 30 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до конца 2017 года;

2)	обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3)	разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории района, территорий муниципальных образований, входящих в состав Большемурашкинского района;

4)	определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территории;

5)	обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального планирования на территории Большемурашкинского района;

6)	подготовка оснований по изменению административного устройства муниципального района в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории района, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

7)	подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов изменения границ земель и территорий;

8)	подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- проведение комплексного анализа состояния района, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории;

- на основании комплексного анализа территории, социально-экономических планов и программ, стратегий развития Нижегородской области и Большемурашкинского района, выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирование новых точек роста;

- подготовка предложений по изменению границ населенных пунктов с целью размещения нового жилищного строительства, выделения территорий для размещения производственных зон;

- оптимизация планировочной структуры и совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- подготовка предложений по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктур, с учетом развития транспортных объектов регионального и федерального значения;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение вида, назначения и наименования планируемых для размещения объектов местного значения, их основных характеристик, их местоположения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Нижегородской области по размещению объектов капитального строительства областного значения.

# РАЗДЕЛ 2.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

## ГЛАВА 1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ И КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

1. 1 ЗАДАЧИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

1.	Совершенствование административно-территориального устройства муниципального района.

2.	Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользования и системы общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со смежными территориями, как в Нижегородской области, так и с прилегающими субъектами Федерации. Разделение структуры автомобильных дорог на дороги различных категорий.

3.	Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной инфраструктуры на различных территориях.

4.	Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории.

5.	Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного комплекса.

6.	Установление границ зон с особыми условиями развития территорий.

7.	Увеличение площади застроенных территорий в общем балансе территории района, в том числе:

-	посредством выделения свободных от застройки площадок за границами населенных пунктов для размещения новых производств и логистических комплексов;

-	комплексное развитие свободных от застройки территорий под размещение нового жилищного строительства;

-	сокращение неэффективно используемых земель сельхозназначения и перевода их в земли населенных пунктов или в земли промышленности;

-	уплотнение и упорядочение застройки в границах населенных пунктов, повышение эффективности использования территорий существующих промышленных предприятий и неиспользуемых земель.

8.	Сохранение минимально необходимых территорий для сельскохозяйственного производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

9.	Выделение территорий для развития рекреационных и туристических функций межрегионального и федерального значения.

1.2 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Центральный район – центральная единица района – р.п. Большое Мурашкино, самая большая и ценная часть района. Выполняет функции административного центра муниципального района. Характеризуется наиболее высокими показателями развития и концентрации объектов промышленности, обслуживания, транспорта, пешеходов, перемещений, разнообразием видов деятельности.

Рядовые (локальные) районы – рядовые пространственные единицы – части застроенных и подлежащих застройке территорий поселений. По сравнению с центральным районом имеют более низкий уровень структурной развитости, но достаточный для формирования внутренней (локальной) структуры расселения территорий. Ядром рядовой пространственной единицы являются административные центры поселений: с. Холязино, с. Григорово, п. Советский.

Инфраструктурный и природный каркас территории – земельные участки существующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры общего пользования, а также зоны планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения, прежде всего линейных (сетевых) объектов дорожной, инженерной инфраструктуры, для размещения которых допускается принудительное изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд, существующие границы или предложения по изменению границ территорий лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, территорий объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий. В составе инфраструктурного и природного каркаса территории выделяется федеральный и региональный каркас — территории и объекты регионального  значения, в границах которого органы местного самоуправления не правомочны принимать решения (могут только делать соответствующие предложения) применительно к следующим компонентам: а) к территориям – землям лесного фонда, землям водного фонда, особо охраняемым природным территориям федерального и регионального значения, землям обороны и безопасности, землям сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения; б) к размещению объектов федерального и регионального значения.

Границы федерального и регионального каркаса территории Большемурашкинского района установлены «Схемой территориального планирования Нижегородской области» с учетом предложений, уточняющих границы зон планируемого размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур регионального значения, отраженных в настоящем проекте. Элементами инфраструктурного и природного каркаса территории Большемурашкинского района являются:

1)	планируемые зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

2)	существующие земельные участки и планируемые зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

3)	существующие участки и планируемые зоны размещения объектов капитального строительства социального, культурно-бытового и иного назначения, федерального и регионального значения, предусмотренные схемой территориального планирования Нижегородской области;

4)	территории лесного фонда, зоны с особыми условиями использования территорий;

5)	участки существующих и зоны планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения – автомобильные дороги, связывающие группы населенных пунктов с магистральными дорогами регионального значения и автодороги-подъезды к каждому населенному пункту предусмотренные схемой территориального планирования Большемурашкинского района;

6)	участки существующих объектов и зоны планируемого размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры местного значения, предусмотренные схемой территориального планирования Большемурашкинского района;

7)	существующие участки и планируемые зоны размещения объектов капитального строительства социального, культурно-бытового и иного назначения местного значения, предусмотренные схемой территориального планирования Большемурашкинского муниципального района.

## ГЛАВА 2 ПРИОРИТЕТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

## 2. 1 ИНТЕНСИВНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## На территории района выделены зоны, характеризующие градостроительное развитие территории по интенсивности инвестиционной и экономической деятельности.

## Зоны активного градостроительного развития - территории вдоль автомобильных дорог Работки – Порецкое, Большое Мурашкино – Бутурлино, Большое Мурашкино – Перевоз с идентификационными номерами соответственно: 22 ОП РЗ 22К-0162, 22 ОП РЗ 22К-0606, 22 ОП РЗ 22К-0052 и локальные участки: район п. Советский, с. Кишкино.

Выделение зон активного градостроительного развития на ограниченных локальных территориях обосновано концентрацией финансовых ресурсов и необходимостью максимального использования транспортной и инженерно-технической инфраструктур, в целях сохранения земель сельскохозяйственных угодий, рекреации и природно-экологического комплекса.

Деятельность публичной власти заключается в создании благоприятных условий для осуществления градостроительной деятельности застройщиками и включает:

1.	Создание правовых оснований и информационных условий для активизации градостроительной деятельности посредством подготовки и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

а)	застройщиков-девелоперов, комплексно осваивающих земельные участки - выделение земельных участков и территорий из состава государственных и муниципальных земель для предоставления их в целях комплексного освоения и развития посредством подготовки документации по планировке, перевода из категории земель сельхозназначения в земли населенных пунктов или в земли промышленности. Наличие указанных земельных участков и возможность проявить инициативу – самостоятельно подготовить предложения (в том числе в виде документации по планировке территории) по выделению таких земельных участков, территорий для предоставления в целях их комплексного освоения и развития;

б)	застройщиков единичных объектов - лиц, заинтересованных в приобретении выделенных из состава государственных или муниципальных земель земельных участков (свободных от прав третьих лиц) - выделение земельных участков и территорий из состава государственных и муниципальных земель для предоставления их в целях строительства единичного объекта посредством подготовки документации по планировке, проведения процедуры перевода из категории земель сельхозназначения в земли населенных пунктов или в земли промышленности. Наличие указанных земельных участков и возможность проявлять инициативу – самостоятельно подготовить документацию по планировке территории, посредством которой такие земельные участки выделяются и становятся объектом предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

2.	Формирование условий для привлечения крупных стратегических инвесторов посредством:

а)	обеспечения территорий магистральными объектами инженерной и транспортной инфраструктур;

б)	обеспечения подготовки предпроектной документации с целью обоснования параметров и характеристик применительно к территориям комплексного развития, установления условий и объемов участия администрации в строительстве в соответствии с процессом бюджетного планирования, возможности привлечения иных средств на реализацию инфраструктурных объектов;

в)	проявления инициативы по формированию земельных участков и организации аукционов по продаже права аренды земельных участков для их комплексного освоения.

Зоны минимального градостроительного развития -  включают территории прочих населенных пунктов, в которых не предполагается активного развития производственной и социальной сфер, массового жилищного строительства.

Деятельность публичной власти заключается:

1)	в поддержании в пригодном эксплуатационном состоянии дорог, инженерно-технической инфраструктуры и объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

2)	в обеспечении правовых гарантий использования недвижимости и возможностей развития недвижимости посредством подготовки и утверждения правил землепользования и застройки;

3)	в обеспечении условий для строительства нового жилья силами индивидуальных застройщиков;

4)	в недопущении неравномерного «уплотнения» - внедрения в существующую застройку новых объектов, размещение которых ущемит права собственников жилых домов и земельных участков;

5)	в обеспечении санитарной, экологической и противопожарной безопасности территории.

Основными задачами публичной власти, обеспечивающей градорегулирование на этих территориях, являются:

а)	установление границ населенных пунктов посредством подготовки и утверждения их генеральных планов;

б)	обеспечение правового регулирования использования территорий, ограничивающего градостроительную и хозяйственную деятельность посредством подготовки правил землепользования и застройки;

в)	формирование и кадастровый учет земельных участков, выделенных из состава государственных и муниципальных земель посредством подготовки и утверждения документации по планировке, в целях предоставления их индивидуальным застройщикам;

г)	создание условий по развитию частных инициатив по обеспечению населенных пунктов транспортными услугами, бытовым и торговым обслуживанием, связью и телевизионным вещанием;

д)	организация скорой медицинской помощи населению;

е)	выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Зоны ограниченного градостроительного развития – территории земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения. Использование этих территорий определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 3 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сводный перечень мероприятий по территориальному планированию местного (районного) значения

| № п/п | Наименование мероприятий, предложений, проведение мероприятий. Планируемое размещения объектов местного значения муниципального района, их назначение и местоположение | Основные характеристики объектов и зон с особыми условиями использования территории, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов | Очередность (последовательность выполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| А. Объекты водоснабжения |
| 1.1 | Проведение ремонтных работ на сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства в связи с очень большим износом (все населенных пунктах) |  | Первоочередное мероприятие |
| 1.2 | Оснащение водопотребителей приборами индивидуального учета воды (во всех населенных пунктах) | − | Первоочередное мероприятие |
| 1.3 | Реконструкция и техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений подземных вод (во всех крупных населенных пунктах) | − | Конечный этап реализации |
| 1.4 | Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | − | Первоочередное мероприятие |
| 1.5 | Реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений с большим износом (во всех населенных пунктах) | − | Конечный этап реализации |
| 1.6 | Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей (во всех населенных пунктах) | − | Первоочередное мероприятие |
| 1.7 | На основе инвентаризации выполнить «Генеральную схему развития систем водоснабжения и водоотведения района» (на все населенные пункты) | − | Первоочередное мероприятие |
| 1.8 | Строительство пожарных водоемов (резервуаров) в д. Картмазово, д. Папулово, д. Николаевка и д. Медвежий Лог |  | Первоочередное мероприятие |
| Б. Объекты водоотведения |
| 1.8 | Реконструкция и модернизация существующих очистных, перекладка существующих (по необходимости) и строительство новых канализационных коллекторов, устройство выгребных ям и септиков, р.п. Большое Мурашкино, городское поселение р.п. Большое Мурашкино. Назначение - улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель | Производительность очистных сооружений после модернизации 2000 м3/сут. | Первоочередное мероприятие |
| 1.9 | Реконструкция полей фильтрации, перекладка существующих и строительство новых канализационных коллекторов, устройство выгребных ям и септиков, п. Советский, Советский сельсовет. Назначение - улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель | Производительность не менее 250 м3/сут. | Первоочередное мероприятие |
| 1.10 | Создание централизованной системы водоотведения с комплексом очистных сооружений, с. Рождествено, Советский сельсовет. Назначение - улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель | Производительность не менее 100 м3/сут. Санитарно-защитная зона 150 м. | Конечный этап реализации |
| 1.11 | Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, перекладка существующих и строительство новых канализационных коллекторов, устройство выгребных ям и септиков, с. Холязино, Холязинский сельсовет. Назначение - улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель | Производительность не менее 100 м3/сут. Санитарно-защитная зона 150 м. | Первоочередное мероприятие |
| 1.12 | Создание централизованной системы водоотведения с комплексом очистных сооружений, перекладка существующих канализационных коллекторов, с. Кишкино, Холязинский сельсовет. Назначение - улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель | Производительность не менее 100 м3/сут. Санитарно-защитная зона 150 м. | Конечный этап реализации |
| 1.13 | Создание централизованной системы водоотведения с комплексом очистных сооружений, с. Григорово, Григоровский сельсовет. Назначение - улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель | Производительность не менее 100 м3/сут. Санитарно-защитная зона 150 м. | Конечный этап реализации |
| В. Гидротехнические сооружения |
| 1.14 | Реконструкция гидротехнического сооружения на реке Сундовик, п. Советский | − | Первоочередное мероприятие |
| 2 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| А. Объекты образования |
| 2.1 | Реконструкция МОУ СОШ с УИОП, р.п. Большое Мурашкино | Мощность объекта 1170 мест | Конечный этап реализации |
| 2.2 | Реконструкция Большемурашкинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната VIII вида | Мощность объекта 102 мест | Конечный этап реализации |
| Б. Объекты культурно-досугового и спортивного назначения |
| 2.3 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в п. Советский, Советский сельсовет. Назначение - развитие инфраструктуры спорта и отдыха; обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района | Площадь комплекса 1647 м2 | Первоочередное мероприятие |
| 2.4 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Григорово, Григоровский сельсовет. Назначение - развитие инфраструктуры спорта и отдыха; обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района . | Площадь комплекса 1647 м2 | Конечный этап реализации |
| 2.5 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Рождествено, Советский сельсовет. Назначение - развитие инфраструктуры спорта и отдыха; обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района | Площадь комплекса 1647 м2 | Первоочередное мероприятие |
| 2.6 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Холязино, Холязинский сельсовет. Назначение - развитие инфраструктуры спорта и отдыха; обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района | Площадь комплекса 1647 м2 | Конечный этап реализации |
|  | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Кишкино, Холязинский сельсовет. Назначение - развитие инфраструктуры спорта и отдыха; обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района | Площадь комплекса 1647 м2 | Первоочередное мероприятие |
| 2.7 | Строительство мини-футбольного поля на стадионе в р.п. Большое Мурашкино, городское поселение р.п. Большое Мурашкино. Назначение - развитие инфраструктуры спорта и отдыха; обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района | Площадь поля 800 м2 | Первоочередное мероприятие |
| 2.8 | Реконструкция Вершининского сельского дома культуры, с. Вершинино | Мощность объекта 100 мест | Первоочередное мероприятие |
| 2.9 | Реконструкция Маломурашкинского сельского дома культуры, с. Малое Мурашкино. | Мощность объекта 90 мест | Первоочередное мероприятие |
| 2.10 | Реконструкция МБУК Большемурашкинский районный Дом культуры им. О.Д. Огневой. | Мощность объекта 460 мест | Первоочередное мероприятие |
| 2.11 | Реконструкция МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Большемурашкинского района» | Фактическая посещаемость (в год) 4400 читателя | Конечный этап реализации |
| 2.12 | Создание музея Аввакума (подготовка помещения для музея, сбор экспонатов, приобретение оборудования) в р.п. Большое Мурашкино, городское поселение р.п. Большое Мурашкино. Назначение - развитие культуры в Большемурашкинском районе. Обеспечение условий досуга жителей, и развитие туристического потенциала района. | - | Первоочередное мероприятие |
| 3 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 3.1 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Рамешки от а/д Работки-Порецкое. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 0,85 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Конечный этап реализации |
| 3.2 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Городищи от а/д Работки-Порецкое. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 1,14 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Первоочередное мероприятие |
| 3.3 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Чернуха от а/д Работки-Порецкое. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 0,53 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Первоочередное мероприятие |
| 3.4 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Оболкино. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 0,75 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Первоочередное мероприятие |
| 3.5 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Ногавицино. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 2,07 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Первоочередное мероприятие |
| 3.6 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Меленки. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 2,51 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Первоочередное мероприятие |
| 3.7 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения к д. Меленки-д. Андрейково. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 2,48 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Первоочередное мероприятие |
| 3.8 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения к д. Сосновка - д. Бурныковка через д. Пужаевка. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 2,92 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Конечный этап реализации |
| 3.9 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Тыново от а/д Работки-Порецкое. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 1,31 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Конечный этап реализации |
| 3.10 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Чайпоселок от а/д Б.Мурашкино-Перевоз. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 2,35 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Конечный этап реализации |
| 3.11 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Сысоевка – д. Меленки. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 1,25 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Конечный этап реализации |
| 3.12 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Сысоевка от а/д Б.Мурашкино-Перевоз. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 1,54 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Конечный этап реализации |
| 3.13 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Медвежья Поляна – д. Медвежий Лог. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 1,90 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Первоочередное мероприятие |
| 3.14 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Медвежий Лог – д. Николаевка. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 2,63 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Конечный этап реализации |
| 3.15 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Малые Бакалды от а/д Б.Мурашкино-Бутурлино. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 2,69 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Конечный этап реализации |
| 3.16 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к п. Красный от а/д Б.Мурашкино-Бутурлино. Назначение - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, большая социальная защищенность жителей и привлекательность территории для частных застройщиков. | Протяженность 0,27 км, техническая категория IV, санитарный разрыв 50 м | Первоочередное мероприятие |
| 4 ПОВЫШЕНИЕ САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| А. Размещение и упорядочение объектов капитального строительства специального назначения |
| 4.1 | Консервация и проведение мероприятий по обезвреживанию всех скотомогильников в районе | Изменение СЗЗ до 50 м | Первоочередное мероприятие |
| 4.2 | Ликвидация всех объектов складирования мусора на территории района и последующая рекультивация территории | − | Первоочередное мероприятие |
| Б. Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна |
| 4.3 | Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.4 | Внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата) | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.5 | Дополнение системы контроля за выбросами автотранспорта созданием и внедрением единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.6 | Организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях района согласно нормативам | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.7 | Разработка сводных томов ПДВ для всех муниципальных образований района, нормативов по загрязнению атмосферного воздуха | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.8 | Разработка проектов ПДВ и организации СЗЗ на всех предприятиях района | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.9 | Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.10 | Вынос предприятий - загрязнителей из жилой застройки в промзоны | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.11 | Вынос жилой застройки из СЗЗ предприятий-загрязнителей | − | Первоочередное мероприятие |
| В. Проектные предложения по улучшению состояния водных ресурсов |
| 4.12 | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных полос специальными знаками в соответствии с земельным законодательством | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.13 | Разработка проектов зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения с полным комплексом режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | − | Первоочередное мероприятие |
| Г. Проектные предложения по улучшению состояния подземных вод |
| 4.14 | Проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.15 | Приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.16 | Провести инвентаризацию скважин, оценку их технического состояния, уточнить возможность их использования и пр. | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.17 | Выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.18 | Организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.19 | Обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.20 | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю | − | Первоочередное мероприятие |
| Д. Мероприятия по оздоровлению почв, загрязненных тяжелыми металлами |
| 4.21 | Улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.22 | Возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (картофель и др.); возделывание технических культур | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.23 | Замена почвенного слоя на особенно загрязненных участках, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр. | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.24 | Разъяснительная (просветительская) работа среди населения | − | Первоочередное мероприятие |
| 4.25 | В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути, на слизистые оболочки населения. Также для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными | − | Первоочередное мероприятие |
| 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |
| А. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера |
| 5.1 | Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.2 | Устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.3 | Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог) | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.4 | Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.5 | Регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.6 | Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.7 | Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных трубопроводов и газораспределительных станций, строгое соблюдение режима использования их территории | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.8 | Организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.9 | Формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.10 | Периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.11 | Точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.12 | Регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.13 | Своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора России и других надзорных органов | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.14 | Регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.15 | Точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.16 | Регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.17 | Регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.18 | Строительство пожарного депо, муниципальной пожарной охраны, с. Вершинино, Советский сельсовет. Назначение - безопасность проживания населения и защита объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | − | Первоочередное мероприятие |
| Б. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера |
| 5.19 | Усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.20 | Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.21 | Содержание в безопасном состоянии полос автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.22 | Осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.23 | Проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения | − | Первоочередное мероприятие |
| 5.24 | Осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах | − | Первоочередное мероприятие |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приводится в качестве дополнительного материала

В процессе согласования, а также после утверждения схемы территориального планирования, органы местного самоуправления могут адресовать федеральным органам исполнительной власти, государственным органам исполнительной власти Нижегородской области предложения (в том числе предложения, отображенные в соответствии с  программами развития Нижегородской области о размещении объектов регионального значения).

Приложение

к части 1 Схемы территориального планирования

Большемурашкинского муниципального района

Сводный перечень мероприятий по территориальному планированию регионального значения

| № п/п | Наименование мероприятий, предложений, планируемое размещения объектов, проведение мероприятий | Основные характеристики объектов | Очередность (последовательность выполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 1.1 | Строительство объездной автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Рождествено, согласно «Концепции развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года» | Протяженность 5,40 км, техническая категория IV | Конечный этап реализации |
| 1.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Работки-Порецкое (на всем протяжении, перспективная техническая категория – II). , согласно «Концепции развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года» | Протяженность участка на территории района 24,64 км | Первоочередное мероприятие |
| 2 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| 2.1 | Реконструкция Кишкинского фельдшерско-акушерского пункта, с. Кишкино, согласно региональной программе модернизации здравоохранения нижегородской области на 2011 - 2012 годы» | 5412 посещения за год | Первоочередное мероприятие |
| 2.2 | Реконструкция Ивановского фельдшерско-акушерского пункта, с. Ивановское | 2471 посещения за год | Первоочередное мероприятие |
| 2.3 | Реконструкция Холязинского фельдшерско-акушерского пункта, с. Холязино, региональной программе модернизации здравоохранения нижегородской области на 2011 - 2012 годы | 5186 посещения за год | Первоочередное мероприятие |
| 2.4 | Реконструкция Маломурашкинского фельдшерско-акушерского пункта, с. Малое Мурашкино | 2154 посещения за год | Первоочередное мероприятие |
| 2.5 | Реконструкция Рождественского фельдшерско-акушерского пункта, с. Рождествено | 5433 посещения за год | Первоочередное мероприятие |
| 2.6 | Реконструкция Григоровского фельдшерско-акушерского пункта с. Григорово | 6010 посещения за год | Первоочередное мероприятие |
| 3 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 3.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Большое Мурашкино, согласно областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в нижегородской области на 2009 - 2011 годы" | - | Первоочередное мероприятие |
| 4 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (согласно Схеме газоснабжения и газификации Большемурашкинского района Нижегородской области) |
| 4.1 | Строительство распределительного газопровода до с.Нелюбово (Советский сельсовет) | Протяженность 4,60 км | Первоочередное мероприятие |
| 4.2 | Установка газораспределительного пункта с.Нелюбово (Советский сельсовет) | - | Первоочередное мероприятие |
| 4.3 | Строительство распределительного газопровода до с.Картмазово (Советский сельсовет) | Протяженность 1,90 км | Первоочередное мероприятие |
| 4.4 | Установка газораспределительного пункта с.Картмазово (Советский сельсовет) | - | Первоочередное мероприятие |
| 4.5 | Строительство распределительного газопровода до д.Медвежий Лог (Советский сельсовет) | Протяженность 3,15 км | Первоочередное мероприятие |
| 4.6 | Установка газораспределительного пункта д.Медвежий Лог (Советский сельсовет) | - | Первоочередное мероприятие |
| 4.7 | Строительство распределительного газопровода до с.Медвежья Поляна (Холязинский сельсовет) | Протяженность 7,85 км | Первоочередное мероприятие |
| 4.8 | Установка газораспределительного пункта с.Медвежья Поляна (Холязинский сельсовет) | - | Первоочередное мероприятие |
| 4.9 | Строительство распределительного газопровода до д.Рамешки (Холязинский сельсовет) | Протяженность 0,20 км | Первоочередное мероприятие |
| 4.10 | Установка газораспределительного пункта д.Рамешки (Холязинский сельсовет) | - | Первоочередное мероприятие |
| 4.11 | Строительство распределительного газопровода до с.Лубянцы (Холязинский сельсовет) | Протяженность 2,43 км | Первоочередное мероприятие |
| 4.12 | Установка газораспределительного пункта с.Лубянцы (Холязинский сельсовет) | - | Первоочередное мероприятие |
| 4.13 | Строительство распределительного газопровода до д.Колотуха (Григоровский сельсовет) | Протяженность 1,62 км | Первоочередное мероприятие |
| 4,14 | Установка газораспределительного пункта д.Колотуха (Григоровский сельсовет) | - | Первоочередное мероприятие |
| 4.15 | Строительство распределительного газопровода до д.Красново (Советский сельсовет) | Протяженность 2,37 км | Конечный этап реализации |
| 4.16 | Установка газораспределительного пункта д.Красново (Советский сельсовет) | - | Конечный этап реализации |
| 4.17 | Строительство распределительного газопровода до д.Городищи (Холязинский сельсовет) | Протяженность 0,88 км | Конечный этап реализации |
| 4.18 | Установка газораспределительного пункта д.Городищи (Холязинский сельсовет) | - | Конечный этап реализации |
| 4.19 | Строительство распределительного газопровода до д.Крашово (Холязинский сельсовет) | Протяженность 3,24 км | Конечный этап реализации |
| 4.20 | Установка газораспределительного пункта д.Крашово (Холязинский сельсовет) | - | Конечный этап реализации |
| 4.21 | Строительство распределительного газопровода до д.Чайпоселок (Григоровский сельсовет) | Протяженность 2,64 км | Конечный этап реализации |
| 4.22 | Установка газораспределительного пункта д.Чайпоселок (Григоровский сельсовет) | - | Конечный этап реализации |
| 4.23 | Строительство распределительного газопровода до д.Гужово (Григоровский сельсовет) | Протяженность 4,45 км | Конечный этап реализации |
| 4.24 | Установка газораспределительного пункта д.Гужово (Григоровский сельсовет) | - | Конечный этап реализации |
| 4.25 | Строительство распределительного газопровода до д.Никиткино (Григоровский сельсовет) | Протяженность 3,82 км | Конечный этап реализации |
| 4.26 | Установка газораспределительного пункта д.Никиткино (Григоровский сельсовет) | - | Конечный этап реализации |
| 4.27 | Строительство распределительного газопровода до д.Медведково (Григоровский сельсовет) | Протяженность 1,27 км | Конечный этап реализации |
| 4.28 | Установка газораспределительного пункта д.Медведково (Григоровский сельсовет) | - | Конечный этап реализации |
| 4.29 | Строительство распределительного газопровода до д.Сосновка (Григоровский сельсовет) | Протяженность 2,94 км | Конечный этап реализации |
| 4.30 | Установка газораспределительного пункта д.Сосновка (Григоровский сельсовет) | - | Конечный этап реализации |
| 4.31 | Строительство распределительного газопровода до д.Меленки (Григоровский сельсовет) | Протяженность 1,58 км | Конечный этап реализации |
| 4.32 | Установка газораспределительного пункта д.Меленки (Григоровский сельсовет) | - | Конечный этап реализации |
| 4.33 | Строительство распределительного газопровода до д.Ногавицино (Григоровский сельсовет) | Протяженность 1,84 км | Конечный этап реализации |
| 4.34 | Установка газораспределительного пункта д.Ногавицино (Григоровский сельсовет) | - | Конечный этап реализации |
| 5 ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ, СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
| Изменение границ земель различных категорий |
| 5.1 | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения (в связи с изменением административных границ некоторых населенных пунктов) | − | В соответствии с порядком, установленным законодательством в случаях изъятия и предоставления земельных участков для государственных и муниципальных нужд |
| 5.2 | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения (перевод земель сельскохозяйственного назначения под проектируемыми газопроводами в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения) | − | В соответствии с порядком, установленным законодательством в случаях изъятия и предоставления земельных участков для государственных и муниципальных нужд |
| 5.3 | Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения (перевод земель сельскохозяйственного назначения под проектируемыми газопроводами в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения) | − | В соответствии с порядком, установленным законодательством в случаях изъятия и предоставления земельных участков для государственных и муниципальных нужд |
| 5.4 | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения (перевод земель сельскохозяйственного назначения под проектируемыми автодорогами регионального и районного значения в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения) | − | В соответствии с порядком, установленным законодательством в случаях изъятия и предоставления земельных участков для государственных и муниципальных нужд |
| 5.5 | Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения (перевод земель сельскохозяйственного назначения под проектируемыми автодорогами регионального и районного значения в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения) | − | В соответствии с порядком, установленным законодательством в случаях изъятия и предоставления земельных участков для государственных и муниципальных нужд |
| 5.6 | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения (перевод земель сельскохозяйственного назначения под проектируемыми высоковольтными линиями энергоснабжения в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения) | − | В соответствии с порядком, установленным законодательством в случаях изъятия и предоставления земельных участков для государственных и муниципальных нужд |
| 5.7 | Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения (перевод земель сельскохозяйственного назначения под проектируемыми высоковольтными линиями энергоснабжения в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения) | − | В соответствии с порядком, установленным законодательством в случаях изъятия и предоставления земельных участков для государственных и муниципальных нужд |