Утверждено постановлением

администрации Холязинского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

от 18.12.2013 г. №  232

СХЕМА                                    ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                      И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ХОЛЯЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                    НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2023 Г.Г.

с. Холязино

2013 г

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Схема водоснабжения

Часть 1. Существующее  положение в сфере  водоснабжения.

Часть 2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

Часть 3.  Перспективное потребление коммунальных ресурсов в  сфере  водоснабжения.

Часть 4.  Предложения  по  строительству, реконструкции и модернизации объектов систем  водоснабжения.

Часть 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Часть 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Часть 7. Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения и организации, уполномоченные на их эксплуатацию.

Глава 2. Схема  водоотведения

Часть 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

Часть 2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения.

Часть 3. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации                                       (техническому  перевооружению) объектов  централизованных систем  водоотведения.

Часть 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Часть 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Часть 7. Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения и организации, уполномоченные на их эксплуатацию.

Приложение 1.  Схемы   водоснабжения д. Городищи.

Приложение 2.  Схемы   водоснабжения д. Красненькая.

Приложение 3.  Схемы   водоснабжения д. Крашово.

Приложение 4.  Схемы   водоснабжения д. Рамешки.

Приложение 5.  Схемы   водоснабжения с. Ивановское, ул. Лубянцы.

Приложение 6.  Схемы   водоснабжения с. Ивановское, ул. Молодёжная.

Приложение 7.  Схемы   водоснабжения с. Ивановское, ул. Советская.

Приложение 8.  Схемы   водоснабжения с. Кишкино, ул. Заовражная.

Приложение 9.  Схемы   водоснабжения с. Кишкино, ул. Полевая.

Приложение 10.  Схемы   водоснабжения с. Кишкино, ул. Сельская.

Приложение 11.  Схемы   водоснабжения с. Синцово.

Приложение 12.  Схемы   водоснабжения с. Шахманово.

Приложение 13.  Схемы   водоснабжения с. Холязино.

Приложение 14.  Схемы   водоснабжения д. Медвежья Поляна.

Приложение 15.  Схемы   водоснабжения д. Тыново.

Приложение 16.  Схемы   водоотведения с. Кишкино.

Приложение 17.  Схемы   водоотведения с. Холязино.

ВВЕДЕНИЕ

  - Схема водоснабжения и  водоотведения

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения Холязинского  сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области является Федеральный закон от 7 декабря  2011 года № 416 ФЗ « о  водоснабжении и водоотведении» и на основании технического  задания, с  учетом  требований  Водного  кодекса Российской Федерации (Собрание  законодательства  Российской  Федерации  2006 г,  № 23  ст.2381: № 50,  ст. 5279: 2007 г,  № 26, ст.3075: 2008г,   № 29, ст. 3418: №30, ст.3735:№52, ст.6441:2011 г, № 1, ст. 32), положений «СП 31.13330.2012 г. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция                          СНиП 2.04.02-84*» (утвержденный  Приказом  Минрегиона России от 29.12.2011 г.                         № 635/14), долгосрочная целевая «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Холязинского сельсовета Большемурашкинского  муниципального района на 2012-2020 гг.» утвержденная Постановлением   администрации Холязинского сельсовета Большемурашкинского муниципального района  Нижегородской  области, документами территориального планирования.

Схема водоснабжения  и  водоотведения  Холязинского  сельсовета  разработана  в целях  определения  долгосрочной  перспективы   развития  систем  водоснабжения  и  водоотведения   поселения, обеспечения  надежного  водоснабжения и  водоотведения  наиболее экономичным  способом  при  минимальном  воздействии  на  окружающую  среду, а  также экономического  стимулирования  развития  систем  водоснабжения  и  водоотведения  и  внедрения  энергосберегающих  технологий.

Схема  водоснабжения  и  водоотведения  предусматривает  обеспечение  услугами  водоснабжения  и  водоотведения  земельных  участков, отведенных  под  перспективное строительство  жилья, повышения  качества  предоставления  коммунальных  услуг, стабилизацию  и  снижение  удельных  затрат  в  структуре  тарифов и  ставок оплаты  для  населения,  создание  условий, необходимых для  привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной  инфраструктуры, а  также  инвестиционных  средств внебюджетных источников для  модернизации объектов ВКХ, улучшения  экологической обстановки.

Схема  водоснабжения и  водоотведения разработана на  срок 10 лет.

Характеристика Холязинского сельского поселения

Холязинское сельское поселение входит в состав Большемурашкинского  муниципального района и является одним из 4 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 25204,74 га.

Основная территория Холязинского сельсовета расположена в северной части Большемурашкинского района. На территории поселения находятся двадцать один  населенный пункт: с.Холязино, д.Медвежья Поляна, д.Окинино, д.Сысоевка, д.Лунево, д.Ключищи, д.Тыново, с.Ивановское, с.Шахманово, с.Синцово, с.Лубянцы, с.Кишкино, с.Андрейково, д.Городищи, д.Большие Курашки, д.Бурныковка, д.Красненькая, д.Крашово, д.Рамешки, с.Папулово, д.Чернуха.

Административным центром поселения является с. Холязино, которое находится в пяти километрах от районного центра р. п. Б – Мурашкино и 90 километров от областного центра – г. Н. Новгорода.

Сообщение поселения с районным и областным центрами осуществляется по автодороге республиканского значения г. Н. Новгород – Порецкое, внутрихозяйственная связь – по грунтовым и асфальто – бетонным дорогам местного значения.

Численность населения Холязинского сельского поселения на 01.01.2013 – 2355 человек.

Рельеф.

Землепользование поселения  расположено на водоразделе рек Сундовик-Имза. Основная часть землепользования поселения  характеризуется холмисто – увалисто - волнистым рельефом, что является следствием сильной изрезанности территории балками, оврагами и их отрогами.

Гидрографическая сеть представлена, главным образом, мелкими ручьями и речками. И только в западной и юго – западной части землепользования протекает река Сундовик.

В настоящее время в Холязинском сельсовете имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из артезианских скважин и поверхностных вод                           (родников). Централизованные сети водоотведения имеются в с. Кишкино  и  с. Холязино, в остальных населенных пунктах отвод  сточных  вод предусматривается в  изолированные септики и выгребные ямы с последующим  вывозом сточных вод на канализационные иловые  площадки.

Глава  1

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  В  СФЕРЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение  потребителей  Холязинского сельсовета  услугами  водоснабжения  и водоотведения  осуществляет  МУП  ЖКХ Холязинского  сельсовета – ресурсоснабжающая  организация, предоставляет услуги водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим  лицам.

Используются  29,4 км сетей  водоснабжения.  На  территории Холязинского сельского  поселения   находятся  8 водоразборных скважин и  7 каптажей.

Жизненно  важным для населенных пунктов поселения остается  состояние  водопроводных сетей. Не  решенным  остается вопрос  качественного водоснабжения населения. Износ водопроводных сетей составляет 100%, большинство скважин  требует  капитального ремонта (восстановление дебета). Для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин.

Информация по скважинам и каптажам расположенных на территории                              Холязинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Техническое состояние | место расположения | год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня, автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. Кишкино | 1984 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 2 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. Ивановское | 1966 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 3 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня, автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. Ивановское Стройка | 1994 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 4 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня, автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | д. Синцово | 1970 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 5 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня, автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. Лубянцы | 1967 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 6 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня, автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. Шахманово | 1994 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 7 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня, автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | д. Рамешки | 1980 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 8 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня, автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | д. Городищи | 1962 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 9 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонакопительная емкость, электрооборудование СУПН, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. Холязино | 1970 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 10 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонакопительная емкость, водонапорная башня, электрооборудование, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | д. Тыново | 1970 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 11 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонакопительная емкость, электрооборудование, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. М.Поляна | 1970 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 12 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонапорная башня, электрооборудование мощность водозаборного сооружения 12 м³/сут. | д. Красненькая | 1966 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 13 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонапорная башня, электрообору дование мощность водозаборного сооружения 12 м³/сут. | д. Крашово | 1965 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 14 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонапорная башня, электрооборудование мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. Кишкино ул. Полевая | 1974 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |
| 15 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонапорная башня, электрооборудование мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. Кишкино ул. Сельская | 1984 | МУП ЖКХ Холязинского сельсовета |

Существующие  водопроводы   сельского  поселения   имеют  100 % износ, для нормального  функционирования необходимы  существенные   капитальные  вложения

на  ремонт  водопроводных  сетей и частичную   их  замену.

- Потребление  воды  в  2012 году  составило:

- годовое  потребление воды                            - 73580  м³

- среднесуточное  потребление  воды             - 201,58 м ³

- максимально суточное  потребление воды  - 250 м³

- Оценка  расходов  воды  по  типам  абонентов:

- водоснабжение  жилых  здания                     - 68670 м³

- водоснабжение  объектов  общественно-

делового  назначения                                     - 4910 м³

- Сведения  о  фактических  и  планируемых                                                                          неучтенных  расходах  и  потерях  воды

- потери воды 2012 год                                     -  736  м³

Сети водоснабжения на территории Холязинского  поселения

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование объекта | Адрес, технические характеристики | Год постройки | Протяженность, метров | Dу мм | материал трубопровода | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б/н | водопровод | с. Холязино, д. Тыново, с. Медвежья Поляна | 1970 | 13260 м | 25, 50, 89, 100 | сталь, полиэтилен | Техничес кий паспорт инв.№ 1582 |
| 2 | 52:31:0000000:107 | водопровод | с. Кишкино ул.Заовражная | 1974 | 1771 м | 50, 76, 89 | сталь | св.о гос.регистрации 52 - АД 766951от 11.09.2013 г |
| 3 | 52:31:0020010:957 | водопровод | с. Кишкино, ул. Сельская | - | 888 м | 50, 76, 89 | сталь | св. о гос.регист рации 52 - АД 766953 от 11.09.2013 |
| 4 | 52:31:0000000:110 | водопровод | с. Кишкино, ул. Полевая | 1974 | 2881 м | 50, 76, 89 | сталь | св.о гос.регист рации 52 -АД 766948 от 11.09.2013 |
| 5 | 52:31:0020016:105 | водопровод | д. Рамешки | 1987 | 540 м | 57 | полиэтиленовая | св. о гос.регист рации 52 –АД 766949 от 11.09.2013 |
| 6 | 52:31:0020015:141 | водопровод | д. Городищи | 1962 | 570 м | 57, 89 | сталь | св. о гос.регист рации 52 -АД 766952 от 11.09.2013 |
| 6 | 52:31:0020009:69 | водопровод | д. Крашово | 1965 | 364 м | 57 | полиэтиленовая | св. о гос.регист рации 52 -АД 766950 от 11.09.2013 |
| 7 | 52:31:0000000:123 | водопровод | д.Красненькая | 1966 | 942 м | 57 | полиэтиленовая | св. о гос.регист рации 52 -АД 766954 от 11.09.2013 |
| 8 | 52:31:0000000:116 | водопровод | с. Ивановское «Стройка», ул. Молодежная, ул. Фомина, д. Синцово, ул. Лесная | 1987 | 2478 м | 50, 76, | асбестоцементные, сталь | св. о гос. регистрации права, 52-АД № 766142 от 17.04.2013 г. |
| 9 | 52:31:0000000:117 | водопровод | с. Ивановское, ул. Советская, ул. Школьная | 1965 | 637 м | 50, 76 | сталь | св. о гос. регистрации права, 52-АД № 766143 от 17.04.2013 г. |
| 10 | 52:31:0000000:113 | водопровод | д. Синцово | 1967 | 1150 м | 50, 76, 89 | сталь | св. о гос. регистрации права, 52-АД № 766028 от 08.04.2013 г. |
| 11 | 52:31:0000000:118 | водопровод | с. Лубянцы | 1967 | 1598 м | 50, 89 | сталь | св. о гос. регистрации права, 52-АД № 766214 от 08.05.2013 г. |
| 12 | 52:31:0030005:398 | водопровод | с. Шахманово | 1972 | 2342 м | 50, 76 | сталь | св. о гос. регистрации права, 52-АД № 659448 от 27.12.2012 г. |

ЧАСТЬ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  ПОТРЕБЛЕНИЯ  ВОДЫ  И УДЕЛЬНОЕ  ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населенного пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питье вой воды на период ЧС м/куб сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| с. Холязино | каптаж удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| с. Медвежья Поляна | каптаж удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| с. Ивановское | артезианская скважина удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100 % (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| д. Синцово | артезианская скважина удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100 % (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| с. Шахманово | артезианская скважина удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100 % (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| с. Лубянцы | артезианская скважина удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| с. Кишкино | артезианская скважина, каптаж удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| д. Рамешки | артезианская скважина удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| д. Городищи | артезианская скважина удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| д. Красненькая | каптаж удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| д. Крашово | каптаж удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |

ЧАСТЬ 3.  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В  СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения  по  перспективному водопотреблению  абонентов Холязинского  сельсовета

| Водопотребление по населенным пунктам Холязинского сельсовета |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения | 2014 год | расчетный срок (2023 г) |
| с. Холязино | м³/сут. | 94 | - |
| с. Медвежья Поляна | м³/сут. | 4 | - |
| с. Кишкино | м³/сут. | 53 | - |
| с. Шахманово | м³/сут. | 12 | - |
| с. Ивановское | м³/сут. | 21 | - |
| д. Синцово | м³/сут. | 8 | - |

В плане мероприятий перспективного потребления включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния  водопроводных  объектов  с  целью  улучшения  условий  водоснабжения  населения  за  счет  обеспечения   более высокой  пропускной  способности водопроводных сетей и выравнивание давления в ветвях сети, а также с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и ремонтных работах, а также неучтенные потери при транспортировке воды по трубопроводам до потребителей).

На территории Холязинского сельского поселения в соответствии с  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» наделена статусом гарантирующей организации МУП ЖКХ Холязинского сельсовета (решение  сельского  Совета  Холязинского сельсовета от 25.11.2013 г № 25).

ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Мероприятия по строительству реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Холязинского сельсовета предусматривается муниципальной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Холязинского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2012-2020 годы».

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, год | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водопровода с. Холязино от газовой котельной до пруда | 2014 | Улучшение условий водоснабжения населения |
| 2. | Водопровод участок (7-8) с. Холязино, ул. Малая (водозабор) | 2015 | Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения |
| 3. | Водопровод участок (9-10) с. Холязино, ул. Хныгина | 2015 | Улучшение условий водоснабжения населения |
| 4. | Водопровод участок (11-12) с. Холязино, пер. Чернецкий | 2015 | Улучшение условий водоснабжения населения |
| 5. | Водопровод с. Медвежья Поляна № 31-62 | 2016 | Улучшение условий водоснабжения населения |
| 6. | Установка СУПН-1 (система управления погружным насосом), на водопровод с. Шахманово | 2013 | Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения |
| 7. | Установка СУПН-1(система управления погружным насосом), на водопровод д. Тыново - с. Холязино | 2014 | Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения |
| 8. | Установка СУПН-1 (система управления погружным насосом), на водопровод с. Кишкино | 2015 2019 | Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения |
| 9. | Установка СУПН-1 (система управления погружным насосом), на водопровод с. Ивановское | 2016 2017 | Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения |
| 10. | Установка СУПН-1 (система управления погружным насосом), на водопровод с. Медвежья Поляна | 2018 | Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения |

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов централизованных  систем водоснабжения Холязинского сельсовета в населенных пунктах, не предусмотренных в долгосрочной целевой  «Программе  комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Холязинского сельсовета на 2012-2020 г.г», возможно будут решены после завершения  выше  указанной  программы.

ЧАСТЬ 5 .ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО    СТРОИТЕЛЬСТВУ  И  РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Все  мероприятия, направленные  на   улучшение  качества  питьевой  воды, могут  быть  отнесены  к  мероприятиям  по  охране  окружающей  среды  и  здоровья  населения.

Эффект от внедрения  данных  мероприятий – улучшение  здоровья  и  качества  жизни  граждан.

Сведения о мерах по предотвращению  вредного  воздействия  на  водный бассейн предлагаемых  к новому строительству  и реконструкции объектов  централизованной  системы  водоснабжения  при  утилизации промывных  вод.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения  поверхностных  водоемов являются сбрасываемые без обработки воды.

Находящиеся  в их  составе  взвешенные вещества и компоненты технологических  материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижает интенсивность  фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

ЧАСТЬ 6.  ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЮ  И  МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам в разрезе источников финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  | Водопровод от д. Тыново до с. Холязино | Всего, в т.ч. | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  | Областной бюджет | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода с. Холязино от газовой котельной до пруда | Всего, в т.ч. |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  |  | Областной бюджет |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод участок (7-8) с. Холязино, ул. Малая (водозабор) | Всего, в т.ч. |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  | 23,3 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  | 23,3 |
|  | Водопровод участок (9-10) с. Холязино, ул. Хныгина | Всего, в т.ч. |  |  | 181,6 |  |  |  |  |  | 181,6 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  | 181,6 |  |  |  |  |  | 181,6 |
|  | Водопровод участок (11-12) с. Холязино, пер. Чернецкий | Всего, в т.ч. |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  | 23,3 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  | 23,3 |
|  | Водопровод с. Медвежья Поляна № 31-62 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 502,8 |  |  |  |  | 502,8 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 502,8 |  |  |  |  | 502,8 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка СУПН-1 (система управления погружным насосом), на водопровод с. Шахманово | Всего, в т.ч. | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  |  | Областной бюджет | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка СУПН-1(система управления погружным насосом), на водопровод д. Тыново- с. Холязино | Всего, в т.ч. |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  |  | Областной бюджет |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка СУПН-1(система управления погружным насосом), на водопровод с. Кишкино | Всего, в т.ч. |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  | 360 |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  | 360 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка СУПН-1(система управления погружным насосом), на водопровод с. Ивановское | Всего, в т.ч. |  |  |  | 180 | 180 |  |  |  | 360 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 180 | 180 |  |  |  | 360 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка СУПН-1(система управления погружным насосом), на водопровод с.Медвежья Поляна | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | 180 |  |  | 180 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 180 |  |  | 180 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЧАСТЬ 7. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На территории Холязинского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В  СФЕРЕ  ВОДООТВЕДЕНИЯ                    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МУП  ЖКХ  Холязинского  сельсовета  - организация  осуществляющая  водоотведение  жителям   Холязинского  сельсовета, а  также  в  полном  объеме  объектам  социального  назначения и прочим  организациям.

Канализационные  сети  строились и  возводились  в с. Холязино 1970  году, в с. Кишкино 1984 году. Общая протяженность  сетей  хозяйственно-бытовой  самотечной (безнапорной) канализации составляет 7162 п.м. Канализационные сети состоят из чугунных и стальных трубопроводов.

Проблемным  вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов.

В остальных населенных пунктах сельсовета, не имеющих развития, хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов отводятся в выгребные ямы и септики с последующим вывозом сточных вод на канализационные иловые площадки.

Информация по санитарной очистке территории, водоотведению различных                                               категорий сточных вод

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние на 01.01.2013 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты | тыс.м куб. в год | 40,6 |
| 2 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.тонн в год | 2,1 |
| 3 | Количество промышленных отходов | тыс.тонн в год | отсутствуют |
| 4 | Площадь деградированных земель | га | отсутствуют |
| 5 | Площадь рекультивированных земель | га | отсутствуют |

ЧАСТЬ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ  СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время на территории муниципального образования  эксплуатируются две централизованные системы водоотведения хозяйственно-бытовых вод без элементов очистки.

Техническое  состояние  канализационных  сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода | Длина м | D мм | Материал | Колодец шт. | Балансосо держатель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть | с. Холязино | 1970 | 5144 | 100150 200 | чугун | 108 | Администрация | удовлетвори тельное |
| 2 | Канализационная сеть | с. Кишкино | 1984 | 2018 | 100150 | чугун | 28 | Администрация | удовлетворительное |

ЧАСТЬ  3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  РАСЧЕТЫ  СТОЧНЫХ  ВОД

Существующие сети централизованных канализационных сетей обеспечивают не в полной мере пропуск расчетных расходов сточных вод от потребителей, т. к имеют 100 % износ и частично находятся в аварийном и близком к  аварийному  состоянию.

Необходимо  выполнение  комплекса  работ  по расширению  и  реконструкции основных  канализационных  сетей.

ЧАСТЬ 4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И  МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, год | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Канализация, участок(1-2) с. Холязино, ул. Парковая к д.№ 93 | 2014 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 2. | Канализация, с. Кишкино, ул. Центральная, д.15 | 2015 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 3. | Разработка проекта «Строительство системы очистки сточных вод в с. Холязино» с прохождением гос. экспертизы. | 2015 | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 4. | Строительство системы очистки сточных вод в с. Холязино | 2016-2019 | Снижение вредного воздействия на водный бассейн |
| 5. | Разработка проекта «Строительство системы очистки сточных вод в с. Кишкино» с прохождением гос. экспертизы. | 2019 | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 6. | Строительство системы очистки сточных вод в с. Кишкино | 2020-2022 | Снижение вредного воздействия на водный бассейн |

Мероприятия по строительству и реконструкции линейных объектов  централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Холязинского сельсовета  не предусмотренных долгосрочной целевой «Программой комплексного развития  коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Холязинский сельсовет  на  2012-2020 г.г.» возможно будут решаться по необходимости после завершения выше указанной программы.

ЧАСТЬ 5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для  снижения  вредного  воздействия  на  водный  бассейн  необходимо  выполнить  мероприятия  по  строительству  системы  очистки  сточных  вод  с внедрением  новых  технологий.

ЧАСТЬ 6. ОЦЕНКА  КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ  В  НОВОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЮ И  МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

В результате  реализации  настоящей  программы:

- будет  достигнуто  повышение  надежности и  качества  предоставления  коммунальных  услуг;

- будет  улучшена  экологическая  ситуация.

Реализация программы  направлена  на  улучшение  мощности по  водоотведению  для  обеспечения строящихся  и  существующих  объектов  Холязинского  сельсовета в необходимых  объемах и  необходимые  точки  присоединения  на  период  2013-2023 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам в разрезе источников финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| 1. | Канализация, участок(1-2) с. Холязино, ул. Парковая к д.№ 93 | Всего, в т.ч. | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,2 |
|  |  | Областной бюджет | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,2 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Канализация, с. Кишкино, ул.Центральная, д.15 | Всего, в т.ч. |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1175 |
|  |  | Областной бюджет |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1175 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проекта «Строительство системы очистки сточных вод в с. Холязино» с прохождением государственной экспертизы. | Всего, в т.ч. |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 2220 |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство системы очистки сточных вод в с. Холязино | Всего, в т.ч. |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 3600 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 3600 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка проекта «Строительство системы очистки сточных вод в с. Кишкино» с прохождением государственной экспертизы. | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство системы очистки сточных вод в с. Кишкино | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 1250 | 1250 | 1250 | 33750 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1250 | 1250 | 1250 | 33750 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЧАСТЬ 7. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На территории Холязинского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения отсутствуют.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17